| 名 稱： | 事業或污水下水道系統廢 (污) 水檢測申報管理辦法 (民國 92 年 06 月 25 日 公發布) |
| --- | --- |
| 第 1 條 | 本辦法依水污染防治法 (以下簡稱本法) 第二十條第三項、第二十二條及 第三十一條第二項規定訂定之。 |
| 第 2 條 | 事業或污水下水道系統 (以下簡稱申報義務人) 依本法第二十條第三項、 第二十二條及第三十一條第二項規定，辦理廢 (污) 水檢測申報，應依本 辦法規定為之。但納入公共污水下水道系統之專用污水下水道系統免為檢 測申報。 |
| 第 3 條 | 申報義務人貯留廢水者，申報內容應包括每月廢水來源、產生量、貯留量 與其計測設施或計量方式及校正維護情形，貯留後續處置方式與水量。 前項後續處理方式為排放地面水體或土壤者，應另申報排放之水質、水量 檢測結果，其水質、水量檢測頻率如下： 一 排放地面水體：依環境保護專責單位或人員設置及管理辦法之規定應 設置環境保護專責單位或甲級廢 (污) 水處理專責人員者，每三個月 檢測一次；應設置乙級廢 (污) 水處理專責人員或免設置廢 (污) 水 處理專責人員者，每六個月檢測一次。 二 排放於土壤者，每二個月檢測一次。 |
| 第 4 條 | 申報義務人採廢 (污) 水處理設施處理廢(污)水者，應申報內容如下： 一 原廢 (污) 水進入廢 (污) 水處理設施前之每月水量、計測設施或計 量方式與其校正維護情形，及六個月內之水質、水量。 二 自廢 (污) 水處理設施內或處理後之貯水池內引水作回收使用者，每 月之回收使用水量及其計測設施或計量方式與校正維護情形。 三 每月使用藥品名稱及使用量。 四 每月與廢水產生有關之原料名稱及用量、產品名稱及產量、服務對象 及規模；污水下水道系統應填列每月納管情形及申報期間納管事業之 個別用水總量、排入之平均水質及總水量。 五 申報期間主要處理單元正常操作之參數及其最大值、最小值、平均值 。 六 累計型水量計測設施之校正維護情形及其每月讀數、水量或其他經主 管機關核准之水量計測設施或計量方式之測量值及其校正維護情形。 七 每月廢 (污) 水處理設施獨立專用電表用電量。 八 每月污泥產生量及操作頻率。 九 放流或排放之廢(污)水、注入地下水體之污水水質、水量。 一○ 廢 (污) 水經處理設施處理後之後續處置方式及水量。 一一 其他經直轄市、縣(市)主管機關指定事項。 前項第九款之水質、水量檢測頻率如下： 一 排放地面水體：依環境保護專責單位或人員設置及管理辦法之規定應 設置環境保護專責單位或甲級廢 (污) 水處理專責人員者，每三個月 檢測一次；應設置乙級廢 (污) 水處理專責人員或免設置廢 (污) 水 處理專責人員者，每六個月檢測一次；免設置廢 (污) 水處理專責人 員之社區專用污水下水道系統，每年檢測一次。 二 排放於土壤者，每二個月檢測一次。 三 污水注入地下水體者，每二個月檢測一次。 |
| 第 5 條 | 申報義務人採委託處理廢 (污) 水者，其申報內容規定如下： 一 每月委託處理量、受託者名稱、運送者名稱、運 (輸) 送方式、送達 地點。 二 前處理採貯留者，除應申報前款之內容外，並應依第三條第一項規定 辦理。 三 前處理採廢 (污) 水處理設施者，除應申報第一款之內容外，並應依 前條第一項第一款至第八款、第十一款規定辦理。 |
| 第 6 條 | 申報義務人採漁牧綜合經營者，其申報內容規定如下： 一 每月清洗畜舍之頻率及水量、排放魚池水量與計量方式及操作情形、 魚池廢水放流日期、處置方式及放流水水質、水量。 二 前處理採貯留者，除應申報前款之內容外，並應依第三條第一項規定 辦理。 三 前處理採廢 (污) 水處理設施者，除應申報第一款之內容外，並應依 第四條第一項第一款至第八款、第十一款規定辦理。 前項魚池廢水排放於地面水體或土壤者，其放流水水質、水量檢測頻率如 下： 一 排放地面水體：依環境保護專責單位或人員設置及管理辦法之規定， 應設置環境保護專責單位或甲級廢 (污) 水處理專責人員者，每三個 月檢測一次；應設置乙級廢 (污) 水處理專責人員或免設置廢 (污) 水處理專責人員者，每六個月檢測一次。 二 排放於土壤者，每二個月一次。 |
| 第 7 條 | 第三條至前條規定之水質檢測，應依附表一之項目檢測申報；但製程及廢 水處理程序中不使用且不產出附表一之項目者，可檢具證明，向直轄市、 縣 (市) 主管機關申請免檢測申報該項目。 前項附表一項目，直轄市、縣 (市) 主管機關得依實際需要另行增加。 |
| 第 8 條 | 依第三條至第六條規定進行水質、水量之檢驗測定者，原廢 (污) 水水質 、水量及自廢 (污) 水處理設施內或處理後之貯水池內引水作回收使用之 水量，得免依本法第二十三條規定委託中央主管機關核發許可證之檢驗測 定機構辦理。 |
| 第 9 條 | 申報義務人依第三條至第六條規定所為之申報，其申報頻率為每六個月一 次；免設置廢 (污) 水處理專責人員之社區專用污水下水道系統，每年申 報一次。 直轄市、縣 (市) 主管機關得依實際需要增加全部或部分申報項目之申報 頻率。 |
| 第 10 條 | 總量管制區內設有自動監測系統，且中央主管機關對自動監測項目有連線 作業規定者，其申報內容、格式及頻率依其規定。 |
| 第 11 條 | 申報義務人同時採行二種以上水污染防治措施者，應依各該規定之格式、 內容、頻率、方式申報。 |
| 第 12 條 | 申報義務人共同設置廢 (污) 水處理設施處理者，應依各該規定之格式、 內容、頻率、方式共同提出申報。 |
| 第 13 條 | 申報之方式得採書面或網路傳輸方式為之。 採網路傳輸方式申報者，其作業規定由中央主管機關另定之。 |
| 第 14 條 | 申報義務人依第三條至第六條規定申報者，應於每年一月三十一日前提出 前一年七月至十二月之申報內容；每年七月三十一日前提出當年一月至六 月之申報內容。 免設置廢 (污) 水處理專責人員之社區專用污水下水道系統依第四條規定 所為之申報，應於每年一月三十一日前提出前一年一月至十二月之申報內 容。 |
| 第 15 條 | 申報義務人於本辦法施行前已依本法規定申報者，九十二年六月三十日前 應申報之期間依附表二規定。 |
| 第 16 條 | 申報義務人各項申報紀錄及下列文件應保存三年供主管機關查核： 一 廢 (污) 水自行或委託清運之處理單據或發票 (影本) 。 二 污泥自行或委託清運之單據或發票 (影本) 。 三 水質水量檢測報告。 四 藥品採購之單據或發票 (影本) 。 五 累計型流量計校正維護之紀綠、單據或發票 (影本) 。 六 其他經直轄市、縣 (市) 主管機關指定事項。 |
| 第 17 條 | 本辦法所定之相關文書格式，由中央主管機關定之。 |
| 第 18 條 | 依本辦法所申報之水質水量，其採樣應委託中央主管機關核發許可證之檢 驗測定機構辦理，且應符合本法第六十八條規定，始為完全申報。 |
| 第 19 條 | 本辦法自發布日施行。 |