附錄4、品質管理作業

- 須檢（試）驗之項目

  - 下列檢驗項目，應由符合CNS 17025（ISO/IEC 17025）規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌之檢驗報告：（由機關依工程規模及性質，擇需要者於招標時勾選）

    - 水泥混凝土

□混凝土圓柱試體抗壓強度試驗。

□混凝土鑽心試體抗壓強度試驗。

□水硬性水泥墁料抗壓強度試驗。

□水泥混凝土粗細粒料篩分析(適用於廠商自主檢查且作為估驗或驗收依據者。由監造單位/工程司會同廠商於拌合廠用以檢核是否符合配合設計規範者，得不適用)。

□水泥混凝土粗細粒料比重及吸水率試驗。

□可控制低強度回填材料(CLSM)抗壓強度試驗。

    - 瀝青混凝土

□瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗。

□瀝青混凝土之粒料篩分析試驗(適用於廠商自主檢查且作為估驗或驗收依據者。由監造單位/工程司會同廠商於拌合廠用以檢核是否符合配合設計規範者，得不適用)。

□熱拌瀝青混合料之瀝青含量試驗。

□瀝青混合料壓實試體之比重及密度試驗（飽和面乾法）。

□瀝青混凝土壓實度試驗。

    - 金屬材料

□鋼筋混凝土用鋼筋試驗。

□鋼筋續接器試驗。

    - 土壤

□土壤夯實試驗。

□土壤工地密度試驗。

    - 高壓混凝土地磚或普通磚

□高壓混凝土地磚試驗（至少含CNS 13295之5.1外觀狀態、5.2形狀、尺度及其許可差、5.3抗壓強度等3項）

□普通磚試驗。

  - 其他須辦理檢（試）驗之項目為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（機關依工程規模及性質擇需要者於招標時載明）。

- 自主檢查與監造檢查（驗）

  - 廠商於各項工程項目施工前，應將其施工方法、施工步驟及施工中之檢（試）驗作業等計畫，先洽請監造單位/工程司同意，並在施工前會同監造單位/工程司完成準備作業之檢查工作無誤後，始得進入施工程序。施工後，廠商應會同監造單位/工程司或其代表人對施工之品質進行檢驗。

  - 廠商應於品質計畫之材料及施工檢驗程序，明定各項重要施工作業（含假設工程）及材料設備檢驗之自主檢查之查驗點（應涵蓋監造單位明定之檢驗停留點）。另應於施工計畫（或安全衛生管理計畫）之施工程序，明定安全衛生查驗點。

  - 廠商應確實執行上開查驗點之自主檢查，並留下紀錄備查。

  - 有關監造單位監造檢驗停留點（含安全衛生事項），須經監造單位/工程司派員會同辦理施工抽查及材料抽驗合格後，方得繼續下一階段施工，並作為估驗計價之付款依據。如擅自進行下階段施工，應依契約敲除重作並追究施工廠商責任。

  - 廠商應依品質計畫，辦理相關材料設備之檢驗，由廠商自行取樣、送驗及判定檢驗結果；如涉及契約約定之檢驗，應由廠商會同監造單位/工程司取樣、送驗，並由廠商及監造單位/工程司依序判定檢驗結果，以作為估驗及驗收之依據。

- 品質管制

  - 品質計畫

    - 公告金額以上之工程，廠商應提報以下品質計畫，送機關核准後確實執行：

- 於開工前＿日（由機關依工程規模及性質，於招標時載明；未載明者，為開工前1日）內提報整體品質計畫。

- 於分項工程施工前＿日（由機關依工程規模及性質，於招標時載明；未載明者，為施工前1日）內提報分項品質計畫，須提報之分項工程如下：＿＿。

    - 查核金額以上之工程，整體品質計畫之內容包括：

- 管理責任。

- 施工要領。

- 品質管理標準。

- 材料及施工檢驗程序。

- 自主檢查表。

- 不合格品之管制。

- 矯正與預防措施。

- 內部品質稽核。

- 文件紀錄管理系統。

- 設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）。

- 其他：（由機關於招標時載明）。

    - 新臺幣1,000萬元以上未達查核金額之工程，整體品質計畫之內容包括：

- 品質管理標準。

- 自主檢查表。

- 材料及施工檢驗程序。

- 文件紀錄管理系統。

- 設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）。

- 其他：（由機關於招標時載明）。

    - 公告金額以上未達新臺幣1,000萬元之工程，整體品質計畫之內容包括：

- 自主檢查表。

- 材料及施工檢驗程序。

- 設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）。

- 其他：（由機關於招標時載明）。

    - 分項工程品質計畫之內容包括：(機關未於3.1.1載明分項工程項目者，無需提報)

- 施工要領。

- 品質管理標準。

- 材料及施工檢驗程序。

- 自主檢查表。

- 其他：（由機關於招標時載明）。

  - 新臺幣2千萬元以上之工程，品管人員之設置規定

    - 人數應有＿人（新臺幣2千萬元以上，未達巨額採購之工程，至少1人。巨額採購之工程，至少2人）。

    - 基本資格為：應接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書；取得前開結業證書逾4年者，應再取得最近4年內之回訓證明，始得擔任品管人員。

    - 其他資格為：（由機關於招標時載明）。

    - 查核金額以上之工程，品管人員應專職，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務；新臺幣2千萬元以上未達查核金額之工程，品管人員得同時擔任其他法規允許之職務，但不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務。

    - 廠商應於開工前，將品管人員之登錄表報監造單位/工程司審查並經機關核定後，由機關填報於行政院公共工程委員會資訊網路系統備查；品管人員異動或工程竣工時，亦同。

  - 未達新臺幣2千萬元之工程，廠商辦理品管業務人員（須取得結業證書）之設置約定如下：（由機關視個案特性於招標時載明，並依設置情形編列相關費用；未載明者無）

□專職＿人。

□非專職不可跨越標案＿人。

□非專職可跨越標案＿人。

  - 品管人員工作重點

    - 依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施。

    - 執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。

    - 品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。

    - 品質文件、紀錄之管理。

    - 其他提升工程品質事宜。

  - 品管人員有未實際於工地執行品管工作，或未能確實執行品管工作，或工程經施工品質查核為丙等，可歸責於品管人員者，由機關通知廠商於＿日內更換並調離工地。

  - 公告金額以上且適用營造業法規定之工程，營造廠商專任工程人員工作重點如下：

    - 督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表。

    - 依據營造業法第35條規定，辦理相關工作，如督導按圖施工、解決施工技術問題；估驗、查驗工程時到場說明，並於工程估驗、查驗文件簽名或蓋章等。

    - 依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場說明。

    - 未依上開各款規定辦理之處理規定：

- 未依3.6.1規定辦理之處理規定「每次罰款新台幣1,000元

整」。

- 未依3.6.2規定辦理之處理規定「每次罰款新台幣2,000元整」。

- 未依3.6.3規定辦理之處理規定「每次罰款新台幣5,000元

整」。

(4)如有正當理由請假者，經機關審查同意者得免罰款。

- 專任工程人員以外技師或建築師之設置約定

  - □不需設置；□需設置___人（由機關視個案特性於招標時載明；未載明者，不需設置。如需設置者，所需費用應以人月方式編列）。

  - 如需設置者，技師或建築師應專職，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務。

  - 如需設置者，資格為：（由機關於招標時載明）

  - 如需設置者，工作範圍及職掌：（由機關於招標時載明，惟應有別於營造業法所定之專任工程人員）。

- 廠商其他應辦事項

□廠商應於施工前及施工中定期召開施工講習會或檢討會，說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。

□於開工前將重要施工項目，於工地現場製作樣品。

- 懲罰性違約金

  - 品管人員違反第3.2.4點或專任工程人員以外技師或建築師違反第4.2點不得兼職約定者，每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣＿＿元（由機關於招標時載明；未載明者，為新臺幣2,500元）。

  - 其他：_______（由機關於招標時載明；未載明者無）。

  - 上開懲罰性違約金之總額，一併納入第11條第10款所載上限計算。