雲林縣辦理加密控制點測量

作業手冊

中  華  民  國  102 年 5 月

目 錄

第一章  前言 ....................................................................................	4

第二章  作業準則..............................................................................	5

第一節  作業規定 ........................................................................	5

第二節  作業內容 ........................................................................	7

第三節  作業流程 ........................................................................	7

第三章  規劃準備..............................................................................	9

第一節  資料蒐集 ........................................................................	9

第二節  網形規劃 ........................................................................	9

第三節  儀器設備 ........................................................................	11

第四章  已知控制點清理 .................................................................13

第一節  準備工作 ........................................................................	13

第二節  繪製調查表 .....................................................................13

第三節  成果整理 ........................................................................	14

第四節  已知控制點檢測 ............................................................	15

第五章  實地選點與埋樁 ................................................................	19

第一節  實地選點 .........................................................................19

第二節  成果審查（第一階段）...................................................19

第三節  實地埋樁 .........................................................................20

第四節  繪製新設加密控制點調查表 .........................................22

第六章  外業觀測...............................................................................22

第一節  作業規劃準備 .................................................................22

第二節  成果檢查（第二階段）...................................................22

第三節  實地觀測 ........................................................................	22

第七章  成果計算與偵錯 .................................................................26

第一節  基線計算 ........................................................................	26

第二節  最小約制網形平差..........................................................	26

第三節  強制附合網形平差計算..................................................	30

第四節  成果審查（第三階段）..................................................	32

第八章  調製成果圖表 ....................................................................	33

第九章  成果檢查及管理 ................................................................	35

第一節  成果檢查 ........................................................................	35

第二節  成果管理 ........................................................................	35

第十章  圖根測量..............................................................................	36

第一節  概述 ................................................................................	36

第二節  作業規定與精度要求 ....................................................	36

第三節  作業內容 ........................................................................	37

第四節  作業準備 ........................................................................	37

第五節  規劃與選點 ....................................................................	38

第六節  埋樁 ................................................................................	40

第七節  觀測 ................................................................................	41

第八節  平差計算與偵錯 ............................................................	44

第九節  調製成果圖表 ................................................................	45

第十節  成果檢查 ........................................................................	46

附 表

附表3-1  加密控制測量網形規劃審核表 ............................................	48

附表3-2  光學定心基座誤差校正紀錄表 ............................................	49

附表4-1  點位調查表 ............................................................................	50

附表4-2  已知控制點清理結果清冊 ....................................................	54

附表5-1  新設點位樁標種類及通視方向一覽表 ................................	55

附表6-1  衛星定位測量觀測時段表 ....................................................	56

附表6-2  衛星定位測量外業觀測紀錄表 ............................................	57

附表7-1  已知控制點角度及基線檢核比較表(*.cmp報表檔) ...........	58

附表7-2  衛星測量與地測角度、距離比較表 ....................................	60

附表7-3  已知控制點成果表（input.dat）............................................	61

附表7-4  自由網平差基線精度成果檔（.ppm）..................................	62

附表7-5  自由網平差基線精度成果檔（.big）....................................	67

附表7-6  強制附合平差基線精度成果檔（.ppm）..............................	68

附表7-7  強制附合平差基線精度成果檔（.big）................................	73

附表7-8  強制附合平差成果坐標檔（*.ctl）.......................................	74

附表8-1  控制測量測設作業說明範例 ................................................	75

附表9-1  加密控制點實地點交紀錄表 ................................................	78

附表9-2-1  加密控制測量成果移交清單（繳本府地政處及委託機關）

..............................................................................................	79

附表9-2-2  光碟片檔案檢查紀錄 ........................................................	81

附 圖

附圖3-1  網形規劃圖 ............................................................................	82

附圖5-1  不銹鋼標規格 ........................................................................	83

附圖5-2  石樁結合不鏽鋼標規格 ........................................................	84

附圖5-3  不銹鋼標標埋設方式一(建築物平台) ..................................	85

附圖5-4  不銹鋼標標埋設方式二(水泥地或硬式路面) ......................	86

附圖5-5  石樁埋設方式 ........................................................................	87

附圖8-1  加密控制測量網絡圖 ............................................................	88

第一章	前 言

基本控制點為土地測量與各項工程建設之主要依據，內政部於 82 年度起，陸續規劃完成臺、閩地區一等、二等衛星控制點布設工作，內政部國土測繪中心（改制前為內政部土地測量局）亦配合是項工作於92年度全面完成臺閩地區三等控制點補建、新建作業，公布之坐標成果供各界使用。

全球定位系統(Global Positioning System，以下簡稱 GPS)具備高精度、作業快速、不受天候影響及點與點間須通視與網形條件限制等優點，已被世界各國廣泛應用於基本控制點測量及其他各種測量作業(如導航、地形測量等)。

因應國土測繪法第五條（直轄市縣市主管機關掌理事項）規定及為確保本縣加密控制點測量成果品質，參依內政部國土測繪中心辦理加密控制點測量衛星作業手冊，乃制訂「雲林縣政府辦理控制點測量作業手冊」（以下簡稱本手冊）以統一作業標準，作為後續各項測量引用及作業人員有所遵循。

內政部國土測繪中心雖業已製訂即時動態衛星測量（RTK）及電子化全球衛星即時動態定位系統（e-GPS）等相關作業規範，本府為確保控制點成果，加密控制點衛星測量仍採靜態觀測，圖根測量則為全測站電子測距經緯儀觀測，單導線合於規定再採全網平差辦理。

第二章	作 業 準 則

第一節	作業規定

辦理加密控制點衛星測量作業方式採下列原則辦理。

一、作業方法：採靜態測量方式辦理，並使用雙頻衛星接收儀。

二、人員編組：每組人員以2 人為原則，點位較難到達時可酌量增加

人數。

三、布設原則：加密控制點以實際辦理地區為實施單位，其邊長應以

500公尺布設一點為原則，如因地形限制時，則以 300

～1500 公尺布設一，所布設點位，應均勻涵蓋全測區。

四、坐標系統：辦理加密控制點測量作業所採用之坐標系統係依據「地

籍測量實施規則」第4條規定，以內政部公布之「測

量基準」辦理相關成果計算。本基準以採用 1997 臺灣

地區大地基準（TWD97）為原則，採用 1980年國際大

地測量學與地球物理學協會（International Union of

Geodesy and Geophysics, IUGG）公布之參考橢球體

GRS80），其橢球參數如下：長半徑a=6378137公尺，

扁率f=1/298.257222101。另地圖投影方式採用橫梅式

（Tranverse Mercator）投影經差二度分帶，其中央子

午線為東經 121度，投影 原點向西移 250,000公尺，

中央子午線尺度比為 0.9999。

五、精度規範：觀測應使用可接收雙頻載波相位之大地測量用衛星接

收儀，儀器精度優於 5mm±1ppm，由於衛星測量技術方

法日益精進，為確保成果品質，本手冊僅規範靜態測

量之相關作業精度如下表，爾後若有其他精進之衛星

測量方法，其作業精度另訂之。

加密控制點衛星定位測量作業精度一覽表

| 項目 | 作業規定與精度需求 |
| --- | --- |
| (一)使用之星曆 | 精密星曆或廣播星曆 |
| (二)觀測時間 | ≧60 (分) |
| (三)連續且同步觀測時間 | ≧45 (分) |
| (四)資料記錄速率 | 5(秒) |
| (五)點未經度因子(PDOP)最大值 | ≦10 |
| (六)已 知 控 制 點 個 數 | 至少需選擇3個(含)以上檢測無誤，且適當分布於測區外圍之平面控制點 |
|  | 至少需選擇4個(含)以上檢測無誤，且適當分布於測區之高程控制點 |
| (七) 網 形 重 複 觀 測 | 新點重複觀測率 | ≧20% |
|  | 已知高程點重複觀測率 | ≧25% |
|  | 已知平控點重複觀測率 | ≧10% |
|  | 不同時段共同測站數 | ≧2 |
|  | 不同時段基線重複觀測率 | ≧5% |
| (八) 基 線 計 算 精 度 | 圖 形 閉 合 差 分 析 | 閉合圈之基線源自不同觀測時間數 | ≧3 |
|  |  | 閉合圈中獨立觀測之基線數 | ≧2 |
|  |  | 各閉合圈中之基線數 | ≦15 |
|  |  | 閉合圈總長度 (單位:公里) | ≦50 |
|  |  | 可剔除之基線數目佔總獨立基線數比例 | ≦40% |
|  |  | 各分量之平均閉合差(△X，△Y，△Z) (單位:公分) | ≦80 |
|  |  | 各分量之閉合差(△X，△Y，△Z)對閉合圈總邊長之比數 | ≦7.5×10-6 |
|  |  | 全系各分量之平均閉合差(△X，△Y，△Z)對閉合圈總邊長之比數 | ≦7.5×10-6 |
|  | 基線 重複性 | 重複觀測基線水平分量之差值 (單位:毫米) | ≦(30+6×10-6L) |
|  |  | 重複觀測基線垂直分量之差值 (單位:毫米) | ≦(75+15×10-6L) |
|  | 成果 精度 | 邊長標準誤差 (單位:毫米) | ≦(15+3×10-6L) |
|  |  | 95 %信心區間 | ≦(30+6×10-6L) |

註：1.當衛星觀測網採強制附合至現使用之大地坐標系統時，必須固定於已知高程點上。

2.已知高程點可以是基本控制點或水準點，亦可是由水準點直接以水準測量連測之點位。

第二節 作業內容

一、規劃準備。

二、新設點位規劃。

三、已知控制點清理。

四、實地選點。

五、埋設標石。

六、外業觀測。

七、成果計算與偵錯。

八、成果檢查。

九、調製成果圖表。

十、成果移交。

第三節	作業流程與內容

辦理加密控制測量作業流程如下圖：

加密控制測量作業內容表

| 作業項目 | 作業內容 |
| --- | --- |
| 一、規劃準備 | 確定測區範圍並蒐集附近已知基本控制點及圖籍資料 |
| 二、新設點位規劃 | 於圖上規劃點位。倘受託辦理作業計畫時，須擬定作業計畫報地政處審查 |
| 三、已知控制點清理 | 依據原有點位圖資辦理已知控制點清理作業 |
| 四、實地選點 | 依規劃之點位實地勘選適當位置 |
| 成果第一階段審查 | 將已知控制點清理結果、新設點位樁標種類及通視方向一覽表及網形規劃圖報雲林縣政府審查 |
| 五、埋設標石 | 依實地選定位置埋設標石 |
| 成果第二階段審查 | 繪製控制點調查表(含點位相片)及觀測時段表報雲林縣政府審查 |
| 六、外業觀測 | 排定觀測時間段，以衛星定位測量接收儀施測 |
| 七、成果計算與偵錯 | 辦理基線計算並採嚴密網型平差計算、分析及偵錯 |
| 成果第三階段審查 | 將平差結果、衛星測量與地測比較表及測設作業說明等相關報表報雲林縣政府審查 |
| 八、成果檢查 | 成果檢核 |
| 九、調製成果圖 | 製作控制測量成果相關圖表及電子檔 |
| 十、成果移交 | 相關成果圖表移交相關單位 |

第三章	規劃準備

第一節 資料蒐集

蒐集準備辦理地區內之各項資料如下：

一、圖籍資料：測區及附近之地形圖、像片基本圖、地籍藍曬圖、

街道圖或其他圖籍等。

二、已知控制點資料：測區及附近之基本控制點包含一等、二等衛

星控制點、三等控制點、一等水準點及鄰近已知加密控制點（或

精密導線點）成果表、點之記及網形略圖。

三、其他測繪成果：其他機關在測區附近測設之控制點成果表及點

之記。

第二節	網形規劃

一、展繪已知控制點

（一）利用本縣控制點資料查詢系統（建置中）查詢測區附近已

知控制點分布情形，依據各級已知控制點資料蒐集結果，

將已知控制點展繪於適當比例尺之地形圖或相片基本圖

上，以做為後續辦理新設點位勘選之參據。

（二）前述地形圖或相片基本圖資料，得採用類比式圖籍配合控

制點調查表（點之記）及已知控制點坐標成果，以人工方

式展繪之；或採用電子圖檔資料配合點位坐標成果，以電

腦套圖方式展繪之。

（三）已知控制點展繪完成後，應詳細查對「控制點調查表（或

點之記）」、「基本控制點新舊點號對照表」及「基本控制點

查對結果清冊」等資料，以確保點位所在位置及新編點號

正確無誤。

二、規劃新設點位

（一）加密控制點布設間距以 500 公尺為原則，但因受地形限制

時，得以 300 公尺至 1,500公尺布設一點。

（二）圖面規劃時，應配合地形圖或相片基本圖所描述之地形、

地物或地貌實際狀況，依前項點位布設密度相關規定，於

圖面勘選適當位置，諸如河流、湖泊、池塘、鐵道、機場

跑道、公路行車路面或其他無法設置標石之地點，圖面規

劃點位時應予以排除。

（三）新設點位網形圖面規劃完成後，應將圖面規劃之點位，以

人工或電腦套合方式，展繪於前述已知控制點分布略圖，

並依新設點位點號編列原則，賦予點號。

三、編號原則：

（一）已知控制點部分：

１.一等、二等衛星控制點（例如：N011 大古山、S530 鳯

梨山、M554 新崙山） 及三等控制點（例如：L010、

SW53）依原點號表示。

２.一、二、三等三角點依等級分別以首碼 D、E、F 代號

表示，例如：一等 三角點原點號為「內補 0001」或「無

點號」時，於網形規劃時改編為 D001； 二等三角點原

點號為「1561」或「內補 069」時，於網形規劃時改編

為 E561或 E069；三等三角點原點號為「332」或「內

導 370」或「7157」或「內導 37」時，於網形規劃時

改編為 F332 或 F370 或 F157 或 F037。

３.歷年四等、加密控制點依原點號表示（例如：GA11、

GB20），惟如聯測 2 個以上不同時間辦理測區之測設

點位且有重覆點號時，則前 2 碼以辦理年度表示，後 2

碼則仍以原編點號編列（例如聯測 84 年度○○縣○○鄉

重測區 GA05，改編為 8405），此情形需於控制測量測

設作業說明內敘明。

（二）新設點部分：

１.新設加密控制點編號以編列 5 碼為原則。

２.第 1 碼以英文字母"P"表示。

３.第 2 碼英文字母則以G為單位，依下列原則編列：

（1）該鄉鎮未曾辦理加密控制測量者：第2碼以”A”編

列；第3、4碼則自01啟依序編列，例如:GA01、

GA02……等。

（2）該鄉鎮已辦理加密控制測量者：第2碼英文字母自

最後辦理年度所編之次一英文字母編列；第3、4

碼則自01起順序編列，例如：GB01,GC01,GF01…

等。

（3）該鄉鎮同一年度先後辦理2個（含）以上不同地區者：第二碼同該年度已編之英文字母編列；第3、4碼則自該年度編列點號終號之次一號起依序編列，例如：97年度先後辦理同鄉鎮甲、乙二地區，自GA01編列至GA15，乙區點號GA16起依序編列。

（4）一測區跨越2個（含）以上鄉鎮或兩個測區一併規

劃辦理時，第2碼英文字母，應以辦理次數較多之鄉鎮為主體，作統合性編列，爾後如繼續辦理時，應參照下列範例，並於控制測量測設作業說明予以敍明。

（5）範例：87年度同時辦理相鄰甲乙二鄉，甲鄉為第3年辦理，乙鄉為第1年辦理，今以甲鄉為主體編列，舉例如下：

87年度甲鄉編列：GC01,GC02,……,GC23。

87年度乙鄉編列：GC24,GC25,…………。

88年度甲鄉單獨辦理時，應編列為：

GD01,GD02, …………。

88年度乙鄉單獨辦理時，應編列為：

GD01,GD02, …………。

（6）如同一年度辦理點數超過99點時，第100點以後，第3、4碼則依序自A1起序編列（注意不使用0），例如：

第1點至第99點：GA01,GA02, …,GA99

第100點以後：GAA1,GAA2, …,GAA9

GAB1,GAB2, …,GAB9

GAC1,GAC2, …,GAC9（依此類推）。

四、製作圖表：

圖上選點完成後，對所規劃之網形先行審核，並於埋設點位標樁

前填具「加密控制測量網形規劃審核表」（如附表 3-1），併同網

形規劃圖陳報本府地政處審核。

第三節	儀器設備

一、已知控制點清理及選點：掌上型衛星接收儀、無線電對講機、指

北針、望遠鏡、木樁、竹竿、紅白旗、鐵鎚、砍刀、鋸子、鉗

子、 鐵絲、毛筆、油漆、鋼釘、垂球、鉛筆、資料夾等。

二、埋石：鑽孔機、發電機、圓鍬、十字鎬、標石、金屬標、砂石、

水泥、捲尺、水桶、水線、垂球、測斜儀、指北針等。

三、觀測：電子測距經緯儀、衛星接收儀主機、天線盤、天線電纜線、

電池、電源線、基座及轉接頭、腳架、天線高量棒(或五米鋼捲

尺)、儀器攜帶 箱、接收儀外接式記憶卡、垂球、指北針、砍刀、

雨具、防水布、充電器、延長線、插座轉接頭、無線電對講機、

筆、資料夾等。

四、平差計算與繪圖：個人電腦、計算軟體、繪圖機及相關電腦週邊

設備等。

五、儀器檢查及基座校正：

（一）儀器檢查：使用時衛星接收儀，應檢查電源供應、各連接

頭連接線、接收衛星訊號及記錄是否有異常現象，各參數

是否依作業需求設定正確。

（二）基座校正：衛星接收儀使用之基座於辦理外業觀測前，應

先作檢查並製作檢校紀錄表（如附表 3-2），如發現對點誤

差超出規範（2mm）時，應立即回送校或更換。

六、作業地點若為高程 1500 公尺以上或地形複雜、地勢陡峭、路況

不明、交通不便之地區，須攜帶相關配備及注意相關事項以維護

安全。

第四章	已知控制點清理

第一節	準備工作

一、依據網形規劃資料蒐集結果及相關點位展繪圖資辦理已知控制點

清理工作。

二、已知控制點清理之對象，原則應視測區測設之加密控制點坐標系

統而定，若無其他特別作業需求，凡具有TWD97坐標系統之三

角點、衛星控制點、一至加密基本控制點、水準點、重力點等，

均應辦理清查。

三、清理後存在並適合進行衛星定位測量之已知控制點，至少需3點

以上分布於測區四周外圍（禁止使用水準點），規劃之新設點位

盡量不要有外插現象。倘鄰近測區已辦竣地籍整理，應清查所存

在之已知控制點並選取合適點位 2~4 點予以連測。

四、已知控制點清理作業內容如下：

（一）點名、點號、等級、標樁種類、材質、測設時間、標樁號

碼、標樁刻字等資 料之查對。

（二）點之記及交通情形之查對。

（三）點位埋設情形及維護現況調查。

（四）點位周圍環境描述，包括衛星訊號接收干擾情形、遮蔽物

（如建築物、樹木、山或反射物等）及透空情形等。

（五）地面地質狀況。

（六）拍攝點位相片。

（七）其他重要事項。

第二節	繪製調查表

一、已知控制點經實地查對如發現與原成果表或點之記所載事項不符

時，應依式重新製作已知控制點調查表( 如附表 4-1)陳報本府地

政處審查。

二、實地查對發現與原成果或點之記所載事項不符者，其調查表之製

作除依規定拍攝點位相片及詳實填載調查表內各項資料欄位，並

依下列事項辦理：

（一）首欄註記之控制點點名、點號、所在縣（市）及調查單位、

調查日期、調查人員等資料，應配合點位相片及點名標示

牌等佐證資料詳實填載。

（二）「控制點種類」欄如標示為「其他」者，應註明該點位之測

設機關及測設日期。

（三）查對已知控制點之點名、點號、等級、所在地、標石維護

狀況、材質、刻字、周邊環境描述（如影響衛星訊號接收

之電訊設備或遮蔽物等）及地面地質狀況等書面資料是否

與實地相符。

（四）繪製點位示意圖注意事項：

１.應自主要交通幹道（如高速公路、省道或縣道等）開始，

並將所經過之道路、學校、機關、醫院、工廠、橋樑、

路標等明顯建築物或目標，將其里程及概略位置繪製於點位示意圖上，另應將路逕沿途道路轉折或交叉路口處之重要地物地貌如茶園、竹林、墓地等標繪於圖上，並於點位說明欄詳細說明。

２.點位示意圖所繪之略圖上方應朝向北方，標示各級道路

時應以雙線繪製。

３.點位所在地點應清楚標示並加註點號識別並應於圖上加

註與鄰近固定物或明顯地標之距離。

（五）拍攝點位相片注意事項：

１.應製作「點名標示牌」清楚標示辦理清理作業之已知控

制點點名、點號及 作業人員姓名及清理日期等資料。

２.採用數位式照相機拍攝，相片品質應力求清淅，不得模

糊，拍攝之相片應 能包括點位所有資訊（含點名、點

號、標石狀況、標石刻字）及點位透空環境照片 3 張，

透空環境照片內容應包含點位標石與周遭透空環境，拍

攝者距離點位以 10～20 公尺為原則，依約 0 度、120

度及240度等3 個方位， 往視平遠方景物拍攝，不得

規避透空障礙物。

３.拍攝之點位相片電子檔採用 JPG 格式為原則，電子檔

命名採「○○○○（點號）○○○○○○（日期）-□（編碼）.JPG」

方式，編碼：標石頂端俯視面-1、點位透空環境-2、點

位透空環境-3、點位透空環境-4、標石東面-5、 標石西

面-6、標石南面-7、標石北面-8。

第三節	成果整理

一、已知控制點清理後未發現與原成果表或點之記所載事項不符者，應將各點位拍攝相片電子檔分資料夾儲存，資料夾命名採「○○○○（點號）○○○○○○（日期）」方式，陳報本府地政處備查。

二、已知控制點調查表除應分別依各類已知控制點等級及點號順序裝釘成冊外，另需再製作電子檔（採用 Microsoft Word 格式為原則），連同點位相片電子檔一併燒錄光碟存放，以利後續建檔管理，永久保存。

三、已知控制點清理結果，應視點位實際維護現況，以等級區分詳實填載於「已知控制點清理結果清冊」（如附表 4-2）。

四、「已知控制點清理結果清冊」所列各欄資料之填載方式如下：

（一）「序號」欄：依計畫區分，自1 起順序編列流水號。

（二）「點名」欄：填列已知控制點點名。

（三）「點號」欄：填列已知控制點點號。

（四）「類別及等級」欄：填列已知控制點類別及等級，如一等衛星控制點、一等 二級水準點等、三等三角點等。另點位如有共用關係者，應於備註欄註明其共用關係，如「原內政部三等三角點提升為二等衛星控制點」或「共用○○ 單位測設之控制點」等。

（五）「標石號碼」欄：填列已知控制點標樁冠賦之標石號碼，其無標石號碼（如 一等三角點）或標石號碼已模糊無法辨識者，請於該欄劃示斜線並於備註欄 註明。

（六）「測設年度」欄：填列已知控制點之測設年度。

（七）「測設作業名稱」欄：填列已知控制點原測量成果之當年度測設作業計畫名稱，例如「100 年度雲林縣斗南鎮地籍圖重測區加密控制測量作業」。

（八）「標樁種類」欄：填列已知控制點埋設之標樁種類填載，如花崗石、觀音石、不銹鋼標、銅標等。

（九）「樁標保存現況」欄：依已知控制點實地查對情形及樁標維護之現況，分別 填註「良好」、「未知」、「遺失」或「移動損毀」。

（十）「測量現況」欄：依已知控制點實地查對情形及點位週遭環境現況，分別填註為「正常」、「無法觀測」及「無法到達」。但填列「無法到達」及「無法觀測」者，應於備註欄註明原因。

（十一）「所在地點」欄：填列已知控制點所在之縣市及鄉鎮市區。

（十二）「事務所代碼」欄：依已知控制點所在地點，填列當地經管之地政事務所代碼。

五、一等、二等衛星控制點及三等控制點、各級水準點實地清理結果，若發現點位有遺失、移動損毀、道路中斷無法到達或透空遮蔽不利觀測者，應具體敘明實際情形，並連同相關佐證資料（如相片等）陳報本府地政處核處。

第四節	已知控制點檢測

測區內已知點控制清理完成後，如發現已足敷後續測繪作業使用毋需

新設控制點，仍應於後續作業展辦前進行已知控制點檢測，以確保本府測量成果品質。檢測方式以衛星定位測量檢測相鄰各點間之角度及距離為原則，如已知控制點間通視狀況良好（所有已知控制點均可通視其他點位 1個以上），亦可應用電子測距經緯儀檢測。

一、應用衛星定位測量檢測：

（一）利用衛星接收儀於所有已知控制點間進行靜態測量，觀測

量平差計算後得到已知控制點間之基線長及方位角。

（二）採用靜態相對定位測量檢測已知控制點，作業方式參照本

手冊第六章、第七章相關規定辦理。

（三）所得之基線長經過傾斜改正、化歸至平均海水面改正及尺

度比改正之計算後與相應兩點坐標反算之邊長相較，其較

差小於二萬分之一者，視為未變動。

（四）每一條基線可反算得一方位角，此角度值與相應坐標反算

所得角度相較，其較差在±20 秒以內者，視為未變動。

二、應用電子測距經緯儀檢測：

於測區內所有已知控制點上以電子測距經緯儀進行觀測，針對鄰

近所有可通視 之點位進行水平角及邊長觀測。

（一）水平角之檢測：

1.使用1秒讀經緯儀，觀測相鄰2個可通視已知控制點夾

角，計三測回，各測回之觀測值與其三測回平均值之差，

不得超過±5秒。

2.每一角度（水平角）之觀測平均值與其坐標反算所得之角

度相較，若其較差在±20 秒以內者，則視為未變動。

（二）邊長之檢測：

1.使用電子測距儀測量邊長，照準讀數不得少於四次，每次

較差應在±（5mm+5ppm）以內。

2.所得邊長平均值應進行下列項目改正：

（1）光波(含紅外線)測距儀之氣象改正：

|  | 測距儀使用之光波(或紅外線)波長，在上述公式中計算單位為nm (1nm=10-9m) |
| --- | --- |
|  | 觀測時之大氣壓力，單位為mmHg |
|  | 觀測時之大氣壓力，單位為℃ |
|  | 觀測時大氣之折射率 |
|  | 測距儀所設計之固定折射率 |
|  | 氣象改正值 |
|  | 距離觀測值 |
|  | 經氣象改正後之距離 |

若測距儀本身附有改正公式者，本項改正，應依其改正公式加以改正。

（2）傾斜改正：

或

|  | 經(1)改正後之斜距 |
| --- | --- |
|  | 改正後之平距 |
|  | 天頂距 |
|  | 府仰角 |

（3）化歸至平均海水面長度之改正：

，

，

|  | 經(2)改正後之斜距 |
| --- | --- |
|  | 平均海水面上之長度 |
|  | 測線兩端點之平均高程 |
|  | 方位角為之截面之曲率半徑，通常可以6364000.00m為定值 |
|  | 為子午圈之曲率半徑 |
|  | 為卯酉圈之曲率半徑 |
|  | 中央主管機關定之測量基準的旋轉橢球體長半徑 |
|  | 中央主管機關定之測量基準的第一偏心率 |
|  | 測線兩端點之平均緯度 |
|  | 測線之方位角 |

（4）尺度比改正(投影改正)

|  | 測線兩端點之橫坐標 |
| --- | --- |
|  | 0.9999 (中央經線尺度比) |
|  | 經(3)改正後之平均海水面上之長度 |
|  | 經尺度比改正後之2°TM之投影距離 |

3.所得邊長平均值經各種改正計算後，與相應兩點坐標反算

之邊長相較，其較差小於二萬分之一，視為未變動。

三、檢測結果處理及繳交成果

（一）若其邊長、水平角之較差超過規定者，應從其他點位引測檢

核或再檢測，確認該已知控制點是否變動。

（二）檢測結果若發現已知控制點原成果已變動，應檢附相關資料

陳報本府地政處核辦。

（三）檢測完竣應檢附原始觀測資料、水平角及邊長比較表、最小

約制平差成果 (靜態測量)、相關計算報表及觀測手簿等資料

，連同已知控制點清理成果資料，陳報本府地政處審核。

第五章	實地選點與埋樁

第一節	實地選點

一、辦理加密控制點點位實地勘選時，應攜帶圖面規劃之點位分布略

圖及選點器材，至實地勘選點位。勘選時依下列事項辦理：

（一）點位對空通視良好，仰角15度至20度以上無對空障礙物

為原則，倘受地形限制時，得配合觀測時間調整之。

（二）點位附近如有其他單位測設之控制點標石，且該標石維護

及觀測環境符合作業需求，應使用該標石並視為共用點，

不得重新埋設。其點號編列方式 依第三章第三節規定辦

理，並應於新設加密控制點調查表中詳予說明。

（三）點位不得勘選於行車路面、橋面、水溝蓋上或飛行物出現

頻繁地區，如機場等。

（四）加密控制點應至少可通視其他2個控制點，但因受地形限

制須採點對方式布設者，其點對間之距離不得小於300公

尺，並以3點兩兩通視為原則。

（五）避免位於廣播電台、電視轉播站、雷達站、微波站、高壓

電鐵塔及線路附近，以免無線電波干擾衛星訊號之接收。

（六）避免位於巨大金屬結構物、建築物及大面積水域附近，以

減少訊號反射造成多路徑效應之影響。

（七）新設加密控制點應平均分布於全測區，至少每平方公里1

點為原則。

二、控制點埋設考慮能永久保存，並儘量以學校、政府機構用地或其

他適當地點，如農（市）地重劃區紀念碑或公共設施用地，以便

於永久保存使用，若為私有土地，應先徵詢點位所在地之土地所

有權人同意設置。

三、點位實際勘選後應製作新設點位樁標種類及通視方向一覽表（如

附表 5-1），並將點位通視方向加繪於網形規劃圖上。

第二節	成果審查（第一階段）

已知控制點清理及新設點位規劃、實地選點工作完成後，應檢附相關

成果圖表陳報本府地政處審查，通過後方可依據審查結果辦理後續埋樁及網形規劃工作。第一階段成果審查應檢附資料：

一、網形規劃圖（如附圖 3-1）。

二、加密控制測量網形規劃審核表（如附表 3-1）。

三、已知控制點清理結果清冊（含電子檔，如附表 4-2）。

四、新設點位樁標種類及通視方向一覽表（含電子檔，如附表 5-1）。

五、已知控制點清理相片電子檔。

六、實地查對發現與原成果或點之記所載事項不符者，須另檢附已知

控制點調查表（含電子檔，如附表 4-2）。

七、測區內毋需新設控制點者，須另檢附已知控制點檢測成果（水平

角及邊長比較表、原始觀測資料、最小約制平差成果、相關計

算報表及觀測手簿等資料）。

第三節	實地埋樁

一、標石規格：點位選定後，應即埋設標石，做為觀測之依據。加密

控制點標石分為不銹鋼標(規格如附圖5-1)及石樁( 規格如附圖

5-2)等2種，其尺寸誤差應在正負百分之五以內。各種類型的標

石均應設有中心標誌，標石的中心標誌用不銹鋼製作，標誌中

心應刻有清晰、精細的十字線，其直徑應小於0.5mm的中心點。

二、埋設方法

（一）不銹鋼標或金屬標之埋設方式：

１.點位位於建築物平台之埋設方式(如附圖5-3)：將預定埋

設標樁位置之水泥平面耙毛或以鐵鎚敲擊成為粗糙面，

再用清水洗淨後，釘上4~6隻鋼釘，然後調製混凝土將

不銹鋼標敷置於水泥塊中使 其固定於平台面上。

2.點位位於水泥地或硬式地面之埋設方式 (鑽孔式)  (如附

圖5-4 )：採用鑽孔機於地面鑽出寬約3~4公分、深度約

6~8公分的洞，然後將ＡＢ膠或水泥漿灌入該洞中，再將

不銹鋼標置入其中以固定不動為原則( 應在不銹鋼標背

面亦塗上ＡＢ膠或水泥漿加強不銹鋼標之固定)。

（二）石樁之埋設方式：(如附圖 5-5)

1.以水泥漿或ＡＢ膠將不銹鋼標或銅標嵌入石樁中，並將不銹鋼標上之十字與石樁四邊分別平行及垂直，並在不銹鋼標背面亦塗上ＡＢ膠或水泥漿等一併灌入石樁中，以固定不動為原則。

2.挖一豎坑，其長×寬為40×40公分，深45公分，坑底先以混凝土鋪砌大卵石，再將石樁置入，頂端露出地面約20公分為原則。以指北針定妥標石方位，再將混凝土倒入坑中，至與地面同高，並於四周搗實後將表面鋪平。標石四週地面應視實際需要埋設護石。

3.點位如位於校園操場或其他妨礙活動安全之地區，埋設時石樁頂端應與地面同高，以維護行人安全。

三、埋設注意事項：

（一）埋設前先用指北針定出北方後再挖洞，埋設時注意標樁上

之「北」字朝北，方位偏差應在正負各 15 度內。

（二）鋼標頭上刻上年、月及點號並上紅漆，注意不可污損鋼標

表面。

（三）埋設後務必將施工之雜物(如水泥、沙、細骨材……等)清

理乾淨，並將點 位及附近環境整飾美觀。

第四節	繪製新設加密控制點調查表

新設加密控制點完成埋樁後，應比照第四章第二節之規定製作新設加密控制點調查表，並加註與鄰近點位、磁方位角及通視情形，以利後續地面測量應用。

第六章  外業觀測

第一節	作業規劃準備

根據衛星出沒、分布及測區之地形、交通、環境特性等，規劃觀測控制網並製作衛星測量觀測時段表（如附表 6-1），再依觀測時段表，繪製觀測規劃圖（如附圖3-1），併同實地點位埋設相片簽報核定後據以辦理。規劃時應注意下列事項：

（一）預定辦理觀測日數及每日觀測時段數，並預留補測天數。

（二）每個觀測時段開始、結束觀測時間及所需觀測之時間。各觀測

時段間之移動時間是否足夠。

（三）平地觀測人員以 2 人一組為原則，高山地區視地形及交通狀

況可酌量增加人數。

（四）應考慮不同觀測時段間之共同觀測站數（至少2站）。

（五）依據觀測時段表繪製觀測網絡圖，檢視相鄰點位間是否都已安

排有連測。

第二節	成果檢查（第二階段）

實地埋樁及外業觀測規劃作業完成後，應檢附相關成果圖表陳報本府

地政處審查，通過後方可依據審查結果辦理後續外業觀測及成果計算工作。第二階段成果審查應檢附資料：

一、點位埋設相片及新設加密控制點調查表（含電子檔，如附表4-2）。

二、衛星測量觀測時段表（如附表6-1）。

三、觀測網絡圖（如附圖3-1）。

第三節	實地觀測

一、觀測前：

（一）檢查衛星接收儀（包括接收儀主機、天線盤、天線電纜線、

電池、電源線、 基座及轉接頭、腳架、量尺、儀器攜帶箱、

接收儀外接式記憶卡等）及裝備（指北針、垂球、無線電、

雨具、防水布、砍刀、鋸子等），並逐一清點。

（二）檢查接收儀電池電力是否足夠，並攜帶備用電池。

（三）攜帶作業所需觀測時程表、地形圖或像片基本圖及點之記。

若需進入軍事管制區或山地管制區，應備妥公文或入山許

可文件以供查驗。

（四）準備通訊設備，並測試是否正常。若需過夜，應確定安全

裝備（如食物、飲水、夜間照明、夜宿裝備等）是否足夠。

（五）確認資料儲存裝備（電腦、傳輸線、記憶卡）有無攜帶之

需要。

（六）開車出發前檢查車況、油料，若騎乘機車須注意儀器載送

安全。

（七）注意事項：

1.若無操作過預定攜帶接收儀之經驗或久未操作該組接收

儀，應實際將接收儀在室外模擬實際情形架設起來，並依

據操作說明書操作一次以確定能正常操作整組儀器裝備。

2.檢查儀器裝備功能是否正常、接收儀記憶體容量是否足

夠。確認先前觀測之資料已完整傳輸到電腦中，並已備份

完竣，然後再進行充電。儀器裝備若有故障或短缺者，應

事先修理或採購。

3.先行勘查點位，若無法事前踏勘，應向熟悉該點位者詢問

路況、如何到達點位、路程所需花費之時間，以確保在預

定觀測時間開始前可以到達點位並 做好觀測前之準備。

4.了解突發狀況之緊急處理方式、確認組員間之工作分配、

約定與聯繫，及各組間之支援與聯繫方式。

二、觀測期間：

（一）抵達點位後架設儀器確實定心，定平，並量測天線高。

（二）天線高度應於觀測前、後各量測1次並記錄之。

（三）若天線有特定標誌，則依指北針調整天線方位，使該標誌

指向北方。

（四）確實接妥天線電纜線及電源線。注意電池正、負極正確接

法，以免短路，損及電池或接收儀。

（五）打開接收儀電源，按儀器正常操作程序開機，確定資料記

錄速率、最少接收 衛星顆數及接收之最低地平高度等參

數，並檢查接收功能及記憶體空間是否足夠。

（六）依照觀測時段表輸入點號、時段代號、平均天線高，開始

觀測並填寫觀測紀錄表（如附表 6-2）。若無法輸入上述資

料，務必詳加記錄，供內業計算使用。

（七）注意事項：

1.到達點位後，查看測量標點號與計畫觀測點號是否相符。

2.開始觀測前 10 分鐘，按照儀器正常操作程序開機開始觀

測，並檢查接收儀接收情形、電力及記憶體空間是否足

夠，若有問題應儘可能排除。

3.注意接收儀是否正常接收衛星訊號，若儀器因故致中斷接

收無法即時恢復時，應通知其他各組增長觀測時間，並於

觀測紀錄表中加以敘述，提供計算之參考。

4.遇有突發狀況，如地震、刮大風致儀器傾倒、斷電等，可

恢復者，應即予恢復，並於觀測紀錄表中詳細敘述、記錄

其時間。如遇暴風或閃電，應即關機並拆下電纜，以免接

收儀遭受損害。

5.各組人員到達測站架設儀器完竣後，應利用通訊設備保持

聯繫，以確保每個觀測時段之每個測站都能接收到足夠的

觀測資料，避免事後重新觀測。

6.查對點位四周環境及點位交通路線，如發現已變動應立即

記錄並據以修正控制點調查表。

三、觀測結束：

（一）觀測時段結束後關機，並重新量測天線高度，若有變動則記錄之，並注意光學基座對心是否偏移，並估計其偏移量及方向。觀測前後天線高之差值若超過 5mm，應加註於觀測紀錄表。

（二）經檢查所有規定作業項目均已全部完成，並符合要求，記錄與資料完整無誤後，收妥各項儀器及裝備，移動至下一測站。

四、每日作業結束：

（一）使用過之電池，應予以充電。若連續幾天觀測，應確實做好下次觀測時段之檢查工作，包括儀器、電池充電及點位交通狀況，以便提早規劃行程。

（二）將觀測資料傳輸至個人電腦，並轉成共同交換格式（RINEX）檔於資料儲存設備製作備份確認無誤後，再清除接收儀中已傳輸完竣之觀測資料。

（三）依據各組觀測時段表，檢視測站共同交換格式（RINEX）檔中之各項資料，如測站點號、天線高度及型號等是否有誤，其中天線高度定義至天線盤底部之垂直高。檔案名稱由點號（四位）、儒略日（三位 DOY 年日數）及時段 代碼（1,2,3…A,B,C…）組成，（例：M3972821.xxx）。若觀測時輸入錯誤或無法輸入，應於此時更正，並將正確之資料檔儲存並製作備份。

（四）使用備份觀測資料進行獨立基線初算，以確定備份資料沒有問題，並藉此評估觀測品質好壞，決定是否重新觀測。

（五）若遇天候狀況不佳，或較陌生的深山地區，應事先以電話連絡當地的公路管制站、派出所或林務局當地的管制哨，瞭解道路狀況，以作為觀測行程調整之參考。

五、其他：

（一）點位若有嚴重遮蔽情況(仰角超過40度時)或較難到達時，

應酌量延長觀測時間。

（二）同一測站跨越兩觀測時段時，應在新時段開始前，重新整

置腳架、量天線高、設定接收儀，始為重覆觀測。

（三）觀測之原始觀測資料及共同交換格式（RINEX）檔應妥善

保管，俾供轉換使用。

第七章	成果計算與偵錯

外業觀測資料經基線計算檢核無誤後，採嚴密網形平差計算、分析、偵錯，以確保觀測資料之正確性，提高成果品質。可採用內政部國土測繪中心開發之控制測量網形平差程式，或其他商業軟體計算者，請自行轉檔為檢附資料格式（如本章第四節成果審查檢附資料），有關成果計算與偵錯程序主要可分為基線計算、最小約制網形平差計算及強制附合網形平差計算等三項，相關作業說明如下：

第一節	基線計算

基線計算相關參數設定分述如下（採用其他基線計算軟體者，請參考下列參數並參閱軟體操作說明書進行設定）：

一、採用廣播星曆或 IGS ( International GPS Service for

Geodynamics ) 提供之精密星曆。IGS 計提供三種精密星曆，說

明如下：

- IGS UltraRapid Orbit （igu）：igu 超快速星曆，僅使用前1～2 天之 GPS 資料計算，以快速獲知GPS結果，通常用於檢查GPS資料、品質，特殊狀況如地震、天災....。

- IGS Rapid Orbit（igr）：igr 快速精密星曆（約延遲 18 小時）之精度約 5 公分，通常用於須在 1～2 天內或2週內快速公布成果。

（三）IGS Final Orbit（igs）：igs 精密星曆為最後IGS公告之星曆，其精度最高，約在5公分以內，為欲獲得最佳精度者所採用。

二、基線解算以可消除大部分的電離層遲滯影響觀測量之L3固定整

數解(Iono free fixed)。

三、採用 Hopfield 模式來改正對流層延遲效應。

四、資料篩選臨界值（Edit值）設定為 3.0，即是針對衛星觀測量的

品質，當觀測量經過雜訊過濾，大於3倍中誤差時，將其視為

雜訊予以剔除。

五、比率檢驗值（Ratio 值）設定最小為 3.0。

軟體解算基線的作業流程圖

第二節 最小約制網形平差

一、單一時段網形平差計算

在完成單一時段的基線向量計算後，接著進行每一個時段的網形

初步平差，藉以檢核該時段通過指標之基線解是否有解算錯誤之情

形，並進行大誤差的剔除。其主要的篩選依據是權單位中誤差（趨近

於1）及各觀測基線分量的改正數大小（tau測試值須小於1），此二

者均屬於基準約制的不變量，不因選擇起始計算基準的不同而有所差

異。

而經過上述作法進行每一時段的網形初步平差後，可確定各時

段解算之基線已無大誤差存在，不致影響爾後整體網形平差作業，

單一時段網形平差的作業流程如下圖：

單一時段網形平差的作業流程圖

二、最小約制整體網形平差計算

完成每個單一時段的網形平差後，接著進行整體的最小約制網平

差，原則可採用內政部國土測繪中心開發之控制測量網形平差程式，進

行最小約制整體網形平差的作業流程下圖，而詳細內容分述如后。

最小約制整體網形平差的作業流程圖

將所有經單一時段網形平差後之基線向量資料彙整成一大網，先進行重覆基線人工分析，將X、Y、Z 三軸分量較差大於10 公分之基線先行剔除，再檢視網形結構是否有影響，如有影響，則重新解算基線後再分析，直到通過後再進行下一步驟；若無影響，則直接進行網形平差計算。在初步網形平差前，先設定天線高量測誤差為4 公厘，光學基座定心誤差為2 公厘，整體先驗權值為等權1.0，完成初步平差後，檢視各基線分量之Tau測試值是否大於1，若大於1則剔除該基線分量，直到基線分量Tau測試值均小於1後，檢視各基線改正數大小是否小於30mm+6ppm‧L之閥值，如超過則予以剔除，再重新平差後，檢視變方因子卡方測試值是否合理通過，若否，則調整全體權值重新平差至合理通過為止，最後，選擇測區中間一已知基本控制點固定TWD97坐標，完成TWD97最小約制整體平差成果。

第三節 強制附合網形平差計算

一、已知控制點檢測分析

已知控制點檢測分析作業流程：

最小約制TWD97坐標網形平差計算後，可求得一組新坐標，依據內政部國土測繪中心90年5月委託社團法人中華民國國防科技學術研究學會辦理「基本控制點檢測作業規範」之研究報告，利用已知控制點檢測新坐標與公布坐標反算結果，可得相應點位間之基線長、方位角及坐標差分量，各級已知控制點在95%信心區間下之相關檢測標準如下表：

各級已知控制點檢測標準表

| 等級 項目 | 一等衛星控制點 | 二等衛星控制點 | 三、加密控制點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角度較差量 | 20” | 20” | 20” |
| 基線長度L較差量 | 1cm+2ppm‧L | 2cm+4ppm‧L | 3cm+6ppm‧L |
| 坐標分量較差量 | 2.4cm | 5.0cm | 9.8cm |

上述檢測標準屬相對精度標準，可產生各點位間角度及基線長度之報表檔*.cmp（如附表7-1）進行分析，惟坐標分量較差因檢測新坐標係相對於測區某一已知控制點公布坐標，因此，該已知控制點之位移量大小將直接反應在其他各點新坐標上，難以正確反應坐標較差值，故於分析該項時須審慎評估。

二、強制附合平差計算

有關強制附合平差作業流程圖如下圖：

強制附合平差作業流程圖

將經過整體控制網最小約制平差計算偵錯後之成果，強制附合於經檢測分析後可用之已知控制點上（最少需3個已知平面控制點及4個高程控制點），以求得未知控制點之坐標，計算完成後，須再產生強制附合平差基線精度成果報表檔（*.ppm及*.big），是否有基線改正數超過容許規範，若有，則應簽報核處。

為確保測量成果品質，網形平差計算成果須採用電子測距經緯儀進行地面觀測檢核，檢測方法原則比照第四章第四節相關規定辦理，並製作衛星測量與地測角度、距離比較表（如附表7-2），角度及距離檢測數量及標準如下：

（一）檢測距離之基線數量應大於測區內所有點位可通視方向總數的

百分之十五，若實際可檢測之基線數量小於10條者，則全數辦

理檢測。進行距離檢測時，若該點位鄰近可通視之點位大於2

點以上，應同時辦理角度檢測。

（二）地面觀測檢核以新設點位優先辦理為原則。

（三）每一角度（水平角）之觀測平均值與其坐標反算所得之角度相

較，較差應小於± 20秒。

（四）所得邊長平均值經各種改正計算後，與相應兩點坐標反算之邊

長相較，其較差應小於二萬分之一。

（五）任一距離或角度地測檢核未通過時，應重新檢視網形平差成果

或辦理地面觀測，直至所有地測檢核均符合標準為止。

第四節 成果審查（第三階段）

外業觀測及成果計算作業完成後，應檢附相關成果圖表陳報本府地政處審查，通過後方可依據審查結果辦理後續成果檢查及管理工作。第三階段成果審查應檢附資料：

一、實際衛星測量觀測時段表（須填載化算後儀器垂高）（附表6-1）。

二、已知控制點成果表（附表7-3）。

三、加密控制點網絡圖（附圖8-1）。

四、原始觀測資料電子檔(另含RINEX標準交換格式.XXO及.XXN)。

五、已知控制點檢測成果檔(.CMP，含電子檔)（附表7-1）。

六、自由網平差基線精度成果檔(.PPM及.BIG，含電子檔)（附表7-4、7-5）。

七、強制附合平差基線精度成果檔(.PPM及BIG，含電子檔)（附表7-4、

7-5）。

八、強制附合平差成果坐標檔(.CTL，含電子檔)（附表7-6）。

九、衛星測量與地測角度、距離比較表（如附表7-2）。

十、平差資料壓縮檔（.A1）或平差計算資料夾（網形平差程式）電子檔。

十一、控制測量測設作業說明（如附表8-1）。

第八章	調製成果圖表

一、成果分為圖冊類及電子檔：

(一)圖冊類：應將下列資料裝訂成冊，封面上並應書寫測區名稱，並由各級人員分別審核蓋職名章後依規定送交相關單位並永久保存。

1.觀測（含檢測）手簿（內含內含已知點、新設點之控制點調

查表）。

2.控制測量測設作業說明（如附表8-1）。包含觀測記錄表(計

畫完成後，應裝釘成冊並加裝封面)、衛星測量觀測時段表

（附表6-1）及外業日誌。

3.已知控制點檢測成果報表（附表7-1）。

4.衛星測量與地測角度、距離比較表（附表7-2）。

5.點位網絡圖（附圖8-1）。

(二)電子檔：應保留電子檔並燒錄成光碟 2 份，以利保存，資料

如下：

1.原始觀測資料檔(RINEX標準交換格式.XXO及.XXN)。

2.觀測時段表檔（附表6-1）。

3.已知控制點檢測成果檔（*.cmp）（附表7-1）。

4.控制點坐標檔（*.ctl）（附表7-6）。

5.網絡圖繪圖檔（*.dwg）（附圖8-1）。

6.單基線計算成果檔（*.bse），應包含判斷基線計算品質指標。

7.自由網平差計算成果檔（*.frc）。

8.強制附合平差基線精度成果檔（*.ppm）（附表7-6）。

9.強制附合平差計算成果檔（*.fic）。

10.平差資料壓縮檔（*.a1）。

11.控制點調查表（含點之記）及點位相片等電子檔（附表4-2）。

二、網絡圖繪製內容及符號說明：

(一)圖幅大小為 80×60 公分，並能容納全區觀測網於圖幅內為原

則，繪製比例尺以能被 1000 整除來調整之。例如： 1/10000、

1/11000、1/12000。圖幅內加繪方格網以每 1000公尺為一條，

圖廓外應註記其坐標值。

(二)圖廓上方應由左自右書號「○○年度雲林縣○○鄉(市)○○（重測區）

加密控制測量網絡圖」，字大小約為 3 公分×3 公分之楷書，下	方註記比例尺。

(三)一、二、三等基本控制點的位置以黑色線繪邊長 2 公釐之正三

角形，歷年加密控制點則以黑色線分別以2.5公釐及2公釐之

直徑繪同心圓表示。新設加密控制點則以黑色線分別以2公

釐及1.5 釐之直徑繪同心圓，以上點位均於其中心點作一黑點

表示。

(四)點號字大小為 2 公釐，應注意其位置儘量不與其他符號重疊。

(五)加密控制測量網絡圖繪製範例詳如附圖 8-1。

三、控制測量測設作業說明：控制測量完竣後，應撰寫控制測量測設

作業說明（如附表 8-1），其內容包含：

(一)平面控制之依據：說明辦理所使用已知控制點成果係採用何種坐

標系統。

(二)已知控制點清查：調製表格並說明測區附近已知控制點數量及其

遺失情形。

(三)測量方法及時程：說明實際採用測量方法及辦理之時程。

(四)已知控制點檢測：調製表格並說明已知控制點間距離及角度之檢

測精度。

(五)測設加密控制點統計：調製表格說明新設加密控制點埋設標石之

種類等。

(六)備考事項：說明未納入強制附合平差之已知控制點、工作過程中

遭遇之困難與解決方法及爾後於測區或附近地區辦理控制測量

作業時應注意事項等。

第九章	成果檢查及管理

第一節	成果檢查

一、為提高成果品質並掌握工作進度，依各階段工作進度分別辦理書

面及實地檢查，成果檢查原則比照內政部國土測繪中心「地籍圖

重測成果檢查作業須知」控制測量相關規定辦理。

二、測量人員於作業過程中，每一階段均應依據作業規範及精度要求

實施自我檢查。

三、檢查人員應依照成果檢查規定，檢核各階段相關觀測資料、計算

結果及調製成果圖表等項目，發現謬誤應即時交付原承辦員予以

改正。

四、配合成果檢查之期限，繳交各項觀測、計算結果，並接受指示改

正，送交複檢。

第二節	成果管理

一、實施衛星測量後之各項成果、圖冊、電子資料檔案，均應依第八

章之規定整理 並繳交相關機關，有關加密控制測量成果移交清

單如附表9-1，各機關視權責 與資料性質分別保管使用。嗣後資

料發生變動時，均應依規定更正之。

二、成果資料管理機關如下表：

| 資料項目 | 管理機關 |
| --- | --- |
|  | 地政事務所 | 委託機關 | 本府地政處 |
| 點之記及點位相片 | V | V | V |
| 觀測紀錄表 |  |  | V |
| 原始觀測資料檔 |  |  | V |
| 觀測時段表 |  |  | V |
| 點位網絡圖 | V | V | V |
| 基線計算成果檔 | V | V | V |
| 自由網、強制附合平差計算成果檔 | V | V | V |
| 加密控制點成果表 | V | V | V |

三、測設完竣之加密控制點，應實地點交委託機關、地政事務所及本

府地政處後製作點交紀錄表（如附表9-1），並於辦理成果移交

後，製作移交清單（如附表9-2）送本府地政處備查。

- 圖根測量

第一節 概述

一、圖根測量係依據基本控制點之成果，在測區內佈設點位間距較

短之次級控制點，作為界址測量之依據。

二、圖根測量本府一律採電子測距經緯儀方式辦理，以即時動態衛

星測量（RTK）辦理檢測。

三、圖根測量之計算，先採單導線計算結成網狀，實施整體平差，

以提高精度。

第二節 作業規定與精度要求

一、角度觀測

| 類別 | 使用儀器 | 測回數 | 測回較差 | 各測回與平均值較差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平角測量 | 1”讀經偉儀 | 2 | 5”(含)以內 | 3”(含)以內 |
|  | 5”讀經偉儀 |  | 10”(含)以內 | 5”(含)以內 |
|  | 6”讀經偉儀 |  | 15”(含)以內 | 10”(含)以內 |
| 天頂距測量 | 精於6”(含)經緯儀 | 1 |  |  |

二、距離觀測

| 使用儀器 | 測量次數 | 最大、最小值較差 |
| --- | --- | --- |
| 電子測距儀 ±(5mm+5ppm) | 單項觀測照準目標施測二次 | ±(5mm+5ppm) |

三、計算

| 項目 | 作業規定與精度要求 |
| --- | --- |
| 水平角閉合差 | 幹導線：30”N 支導線：30”N+30” |
| 位置閉合差 | 幹導線：1/5000 支導線：1/3000 |

註：1. N為含起迄兩已知點之導線總點數。

2.計算水平角閉合差採平均配賦，並算至秒止。

3.幹導線點應在十五點以內，在支導線點應在十點以內，如地勢所限得適當的放寬。

4.導線之縱橫距閉合差依各邊長與邊長總和之比例配賦，並算至公釐止。

| 項目 | 作業規定與精度要求 |
| --- | --- |
| 網形平均多餘觀測數 | 0.3(含)以上 | (n-u)/n N：觀測量總數 u：未知數 |
| 觀測值個別多餘觀測數 | 0.2(含)以上 |  |
| 自由網平差之後驗單位權中誤差 | 趨近於1(0.9~1.1之間為原則) |  |
| 標準化改正數 | 3以內 |  |
| 角度觀測量改正數 | 小於20” |  |
| 距離觀測量改正數 | 小於20mm |  |

第三節 作業內容

一、 作業準備

二、 規劃與選點

三、 埋樁

四、 觀測

五、 平差計算與偵錯

六、 調製成果圖表

七、 成果檢查

第四節 作業準備

一、蒐集資料：

（一）基本控制點成果表、成果圖及點之記。

（二）測區及附近之地形圖、像片基本圖、街道圖或其他圖籍。

（三）已完成重測之相鄰測區之圖根點成果圖、表。

（四）測區地籍藍曬圖。

（五）測區衛星數量出沒分布圖及PDOP表（衛星分布幾何狀況） 。

二、應用表格：

（一） 導線測量觀測手簿。

（二） 圖根點之記。

（三） 儀器檢定校正紀錄表。

（四） 加密控制點成果表。

三、所需器材：

（一）選點：電子測距經緯儀、指北針、紅白旗、鐵錘、砍刀、

鋸子、鉗子、鐵絲、毛筆、油漆、鋼釘、垂球、鉛筆、資

料夾、對講機、急救箱。

（二）埋樁：發電機、鑽孔機、工具、標石、金屬標、矽石、水

泥、捲尺、16號鐵絲、水桶、水線、垂球、鏟鍬、測斜儀、

指北針。

（三）觀測：

1.每組儀器設備：小於6”讀(含)電子測距經緯儀，腳架 1

付，稜鏡2個，稜鏡支架，對講機，電池。

2.器材：鋼捲尺、計算器、測傘、資料夾。

3.平差計算、繪圖：電腦、繪圖周邊設備等。

四、儀器之測試與校正：電子測距經緯儀、GPS接收儀測試與校正。

第五節 規劃與選點

一、作業原則：

（一）點與點間必須通視，並便於整置儀器及觀測角度、距離。

（二）圖根點須閉合至最近之基本控制點或已知圖根點。

（三）圖根點之配置，應以導線網形連結，兩條導線相交之處，

須相接成節點，不得跨越。如受地形限制，採單導線方式

配置時，應視通視狀況，增加角度或距離等多餘觀測，以

提高精度。

（四）圖根點邊長應適當均勻，避免過長或過短。山地或農地以

幹導線300m、支導線100m為原則；市地以幹導線150m、支導線30m為原則。

（五）幹、支導線之點數應儘量在6點內，以提高導線測量之精度，

如為地形所限得調整之，仍須符合規則第五十四條之_____

規定。支導線之逐級推展，以不超過三次為限。

（六）圖根點宜選在行政區界、重要河川、道路、鐵路、河流及

分水嶺等天然界線或坵形界線附近，可施測較多界址點的

地點設置。

（七）重要圖根點應永久保存，所選之點位儘量在人行道、安全

島、路程石標、下水道邊坡(用水泥砌成)或公共設施內。

以點對方式佈設，相鄰兩點以100公尺為原則。

（八）重要圖根點以每500公尺至少有一點對，數量以整個重測區

圖根點總數十分之三為原則。

（九）重要圖根點選定後，應埋設永久標樁。埋設標樁種類，視

實地位置可埋設鋼標、銅標或水泥樁，必要時可加護蓋保

護，以利地政事務所管理維護，供後續土地複丈作業使用。

至於一般圖根點則可視需要釘設大、小鋼釘、水泥樁、鋼

片、銅片等，以利年度重測作業進行。

（十）導線點位分布，應涵蓋全測區及外圍，其點數應足夠供界

址測量及土地複丈使用，且分布要均勻，不可偏於一隅，

市地及建物密集地區以每公頃平均4～5點，農地以每公頃

平均1～2點為原則，山地每公頃之點數得酌予減少。

（十一）外圍與歷年測區相鄰之圖根點，若圖根點存在必須加以連

測並檢查，若有不符應查明處理。

（十二）點位容易損毀者(如公路旁)，應於點位四週尋覓參考點二

點以上，並量測與導線點間之距離或角度，記入點之記內，

以便湮沒時尋找。

二、作業方法：

（一）圖上選點：於地籍藍曬圖、街道圖、地形圖或像片基本圖

上標示已知基本控制點、歷年四等控制點、歷年相鄰測區

之圖根點。依據已知點分佈情形及重測區特性在圖上均勻

規劃點位、導線走向及網形，以紅筆繪示，並賦予導線名

稱及編定圖根點號。

（二）實地勘查﹕依據圖上選定位置至實地勘查各點間通視之實

況，若經選定，應即釘樁，以示點位，並填寫點之記，將

點名、點號、詳細位置、交通情形等詳實敘明，並繪略圖。

（三）點位附近如有其他控制點標石，且該標石維護及觀測環境

符合作業需求，應引用該標石，不得重新埋設，另於點之

記上敘明原標石埋設機關及點號。

（四）繪製觀測網絡圖：應依據勘查結果繪製觀測網絡圖，相鄰

點位應聯測角度、距離，並儘量將觀測量均勻分佈於全網。

（五）圖根點應繪製點之記，以供爾後查考之用。

三、編號原則：地籍測量所測設之圖根點，係依「數值地籍測量地籍

圖重測系統規範」所規定者作統一之編號。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制點之分類 | 辦理年度 | 點號 |

(一) 第一位為控制點之分類，期代碼如下：

| 代碼 | 說明 |
| --- | --- |
| B | 幹導線點 |
| H | 支導線點 |
| Q | 圖根補點 |

（二）導線點第2位為英文字母，填註辦理年度，其編定方式同數值法

地籍圖重測作業手冊406節三（四）2；第3、4、5位，則為導線

點編號，其方式為自1號開始依順序加1繼續編下去。

幹導線點    BA001 BA002 …… BA100 BB001 ……

支導線點    HD001 HD002 …… HD100 HE001 ……

*其中BC 字頭點號因與都市計畫樁點號重覆，應予跳過。

（三）同一鄉鎮市區之控制點，若往年已有編號建檔者，應注意新編之

點不得與往年重複。

第六節 埋樁

點位選定後，應即埋設標石，作為該點之永久標誌，並供後續觀測之用。標石埋設方式依標石之種類：水泥樁（規格如圖10-1）、鐵樁（規格

如圖10-1）及鋼標三種，其埋設方法如下：

圖10-1 導線點標石、鋼釘之形狀

一、水泥樁：

（一）先在點位處挖一豎坑，深40㎝，寬20×20㎝。

（二）坑底以混凝土鋪砌大卵石，置標石於其上，頂端露出地面

約10公分，再將混凝土倒入四周搗實，與地面同高時將表

面鋪平。

二、鋼標：

（一）點位位於地面之水泥面時（如水泥橋面、安全島、固定式

水泥溝面），採用鑽孔機鑽孔後，用水泥或塑鋼土使其固

定於地面上。

（二）鋼標頂端應緊貼。

三、鐵樁：點位位於地面之柏油路或硬路面時，應將鐵樁之頂端打入

至與路面同高，以妨礙交通及遭受破壞。

第七節 觀測

一、採電子測距經緯儀辦理觀測：

（一）水平角觀測：

1.觀測程序：

（1）於測站整置電子測距經緯儀，並檢查定心、定平。

（2）先照準原(起始)方向之目標，照準目標時須以望遠鏡

之垂直絲平分目標。

（3）採方向觀測法觀測二測回，觀測時，零方向度盤位置

之變換如下：

Ⅰ測回: 00000’10” (秒數讀數不限定)

Ⅱ測回: 270005’40”

（4）觀測者，對準並讀數。

（5）記錄者聽到讀數後，立刻記錄及複誦。

（6）觀測者聽到複誦無誤後，依序照準次一目標並讀數，

記錄者再記錄及複誦。

（7）至所測最後目標照準讀數完畢後，應即縱轉望遠鏡再

照準最後之目標，按反方向重新依序觀測各目標一次

至原目標止，如此稱為一測回。

（8）變換度盤繼續施測，至二測回完畢為止。

（9）觀測二測回之較差，同日內不得超過15秒。

2.觀測時應注意事項：

（1）艷陽天實施水平角觀測時間，最好在上午十時以前，

或下午二時以後。

（2）整置儀器定心時，務使儀器中心與標石中心一致。

（3）應使儀器穩固且不易移動或下陷。

（4）儀器需確實調整水平，艷陽天觀測時，需用傘遮住太

陽，勿使陽光直接照射儀器。

（5）觀測中途，如誤觸腳架，或腳架下陷時，應重新整置

儀器，重行觀測。

（6）觀測進行中，應隨時注意盤面水準器之氣泡是否居中，

若氣泡不居中，應重新觀測。

（7）觀測者應注意於每測回變換度盤位置。

3.記錄者應注意事項：

（1）記錄者應使用黑色墨水筆，並注意字體整齊清楚。

（2）若數字寫錯，應以橫線劃掉，將正確數字寫在上方或

填寫於另行，不得用橡皮擦掉重寫或使用修正液。

（3）每測回觀測完畢後應立即算出該測回之角度。

（4）若測回間較差及各測回與平均值較差超出規定時，應

重新觀測。

（二）天頂距觀測：

1.觀測程序：

（1）於測站整置電子測距經緯儀，並檢查定心、定平。

（2）觀測及記錄。

A.觀測水平角後，隨即觀測天頂距。

B.以望遠鏡十字絲之水平絲切於覘標覆板最下邊緣或

標頂或其他適當處，並於觀測手簿中繪略圖表示其觀

測處。

C.正倒鏡各觀測一次，取其平均值，以消除儀器指標差。

D.應觀測一測回。

E.指標差之較差，同日內不得超過40"。

2.觀測時應注意事項：請參考水平角觀測應注意事項4.5.6.

各點。

3.記錄時應注意事項：與水平角觀測應注意事項相同。

（三）距離觀測：

1.觀測程序：

（1）於測站整置電子測距經緯儀，照準點整置反射稜鏡，並

檢查定心、定平。

（2）稜鏡面應與望遠鏡照準方向垂直。

（3）每一邊長以單向觀測為原則，至少施測二次取其平均

值，二次之較差不得超過第2節之規定。距離測量完畢

後應觀測天頂距一測回，以便化算兩測站之水平距離。

2.注意事項：

（1）電子測距經緯儀測距時，每次讀數之最大最小值較差不

得超過±（5mm+5ppm）。

（2）電子測距經緯儀按鈕施測時，在距離顯示前，不可觸及

儀器之任何部份。

（3）各組讀數較差超出規定時，應重新觀測。

（4）電子測距經緯儀應定期檢測以確保精度。

（5）測距射線路徑近旁不得有其他反射稜鏡或探照燈、交通

號誌反光片等，以避免干擾。

（四）增加多餘觀測之原則：

1.遇明顯而永久之突出物（如塔尖、避雷針等）得多方向交會

之，另於加密控制點上豎簡易標，採多方向交會，必要時得

加測距離觀測量，以增加網形檢核度。

2.圖根點節點應儘量觀測多方向之角度、距離。

3.測區內每一個加密控制點，應與周圍附近之圖根點聯測，以

增加網形強度及可靠度。

二、以RTK檢測

（一）儀器架設：

1.於已知控制點（主站）架設天線（天線組件應安置在附

有光學對點器之三角架上），並檢查定心、定平。

2.量測天線高度並記錄。

3.確實接妥主站（移動站）天線、接收儀及無線電發射器

（接收器）之電纜及電源電纜。電池正、負極應注意正確

接法，以免短路，損及電池、接收儀及無線電發射器（接

收器）。

4.打開接收儀及無線電電源，按儀器操作程序開機，檢查接

收儀接收功能、記憶體空間及無線電發射、接收頻率。

（二）儀器測試：

1.將測區投影及轉換參數輸入主站接收儀。

2.啟動RTK系統，將移動站設置於已知控制點上進行檢核工

作（較差需小於2公分），經檢核無誤後再進行後續測量

工作。

（三）點位測設：

1.將移動站移動至新布設圖根點位上，使用附有光學對點之

三角架，定心定平後，即可進行RTK即時定位。

2.按觀測時程表內規劃之點位，輸入點號、天線高等資料，

開始觀測。

3.同一點位應接收二個不同主站，資料進行重複觀測兩次，

坐標值較差應小於2cm。

4.觀測結束後關機，應重新量測主站天線高度，若有變動應

記錄，並注意光學基座對心是否偏移，若有應估計其偏移

量及方向。

5.得採雙主站作業方式辦理。

（四）注意事項：

1.作業前：

（1）檢查儀器裝備是否齊全。

（2）檢查儀器設備功能是否正常，接收儀記憶體容量是否夠用。

（3）檢查接收儀、無線電發射（接收）器電池是否已充電。

2.觀測期間：

（1）注意接收儀是否正常接收衛星訊號及訊號品質，若

訊號中斷應加以記錄。

（2）遇有突發狀況，如地震、雷雨、刮大風、儀器傾倒、斷電等，應於加以記錄，可恢復者，即予恢復，並記錄其時間。如遇暴風雨或閃電，應即關機並拆下電纜，以免接收儀及無線電遭受損害。

（3）作業期間如經過已知控制點或固定明顯現況參考點應重覆觀測，以增加可靠度。

（4）以RTK方式布設圖根點時儘量以三點一簇為原則，以利後續界址測量作業。

3.每日作業結束：

（1）使用過之電池，應予以充電。

（2）將接收儀內資料傳輸至個人電腦，並儲存於磁片或個人電腦中。

（3）檢查測站資料檔中各項資料，如測站名稱、天線高度等是否無誤，若觀測時輸入錯誤，應於此時即時更正，並將正確之資料檔儲存及製作備份。

（4）清除接收儀中已取出之資料。

第八節 平差計算與偵錯

一、採電子測距經緯儀辦理者，圖根點平差計算應先實施單導線逐級

計算，檢核成果無誤後再作導線網嚴密平差，以提高精度。

（一）逐級計算方式:

1.將外業導線觀測手簿整理完竣後，依照導線等級或施測先

後次序排列，配合導線規劃圖，輸入電腦計算坐標直接建

檔。

2.輸入資料經電腦處理印在含有輸入資料及計算成果(含水

平角閉合差、距離總長、位置閉合差、縱橫坐標閉合差等)

之報表，由測量員校對及應用。

3.校對時如發現輸入值有誤，即在輸出報表上，用紅筆將錯

誤數值劃去，在上端填註正確數值，修檔後重新計算。

4.導線經計算後，其閉合差超出規定者，測量員應查明原因

處理之；其需重新測量者，應將新測量之觀測資料輸入電

腦計算，並以計算所得之坐標自動修正此條導線之各點坐

標。

5.如其中某條導線成果，因某種因素必須廢除，則測量員應

在印出之原報表用紅色筆劃「×」並註明取銷，如有新觀

測資料，亦應處理。

6.所有導線計算工作全部完畢後，按導線等級與導線名稱，

列印導線成果表，並以自動繪圖儀繪製圖根點圖，裝訂成

冊，以供各班界址測量使用，列印之份數視需要而定。

（二）嚴密平差方式：

1.利用程式將導線測量之觀測資料檔及坐標成果檔轉換為

三角三邊程式之輸入檔案格式，若尚有導線以外之多餘觀

測，則以人工輸入之。

2.將點號出現之順序重新排列（原則以坐標排序），以減少

程式計算所需之記憶體容量。

3.將三角三邊程式之輸入檔作初步檢核與計算。若由近似坐

標所計算之角度距離與實測之較差過大者，應先查明原

因，以免因為輸入之錯誤而造成計算結果無法收斂。

4.利用三角三邊程式計算圖根點坐標(方法同三角三邊及精

密導線測量)。

（三）平差計算、偵錯及成果檢核注意事項：

1.已知點坐標輸入是否正確，平差後其坐標值是否有改變。

若坐標有改變，表示已知點之中誤差設定太大。

2.「最大坐標改正量」之值是否為0 mm，若不為0表示平差

計算尚未完成，檢核是否有大錯誤存在，或是已知點近似

坐標精度不夠之後，再重新平差。

3.標準化改正數不得大於3，其改正數越大者，代表該觀測

量越可能是錯誤觀測量。剔除錯誤觀測量時，一次剔除一

個，由標準化改正數較大者開始，但亦須參考改正數之絕

對值。

4.網形多餘觀測數（r/n）應大於0.3，若太小，代表該網形

多餘觀測量不足（即觀測網形之幾何強度較差），應增加

多餘觀測量。至個別多餘觀測數不得小於0.25，而個別多

餘數越小者，代表該觀測量可靠度越低。當有錯誤時，越

不易偵錯，故應增加多餘觀測量於個別多餘數較低或幾何

強度較差之處。

5.相鄰點間有觀測者，點名順序相接近，可減少法係數矩陣

個數，增快計算速度(點數越多越明顯)。

6.距離觀測量必須化算至平均海水面上之長度。對向觀測之

距離不可重複輸入計算。

7.後驗單位權中誤差應接近於1(0.9至1.1，嚴格而言需做統

計測試)。若非，則可能是因（1）觀測量先驗精度估計不

佳（2）不正確的數學模式（3）觀測量中有錯誤。

二、採RTK辦理檢測:

（一）將來自二個不同主站所得之成果取平均值，作為該點之坐

標成果。

（二）點位間距離低於50公尺者，應實施直接距離觀測，觀測結果化算為水平距，並與R T K 觀測坐標反算距離值相較，較差大於 3公分者，則應將其坐標值作廢，並以電子測距經緯儀連測鄰近之圖根點，連成導線網平差求取坐標值，如地形特殊無法聯測成網形者，得以單導線測算。

第九節 調製成果圖表

一、成果分為圖冊及電子檔：

（一）圖冊類：應裝訂成冊，封面上並應書寫測區名稱，並由各級人員分別審核蓋職名章，永久保存。分為下列資料：

1. 採電子測距經緯儀辦理：

（1）觀測（含檢測）手簿。

（2）導線計算成果報表。

（3）導線網平差成果報表。

（4）點位網絡圖

2. RTK辦理檢測：觀測點位及基線分布圖（須含原測區控

制點位）

（二）電子檔：燒錄成光碟，以利保存，資料如下：

1.採電子測距經緯儀辦理：

（1）導線網平差檔。

（2）圖根點坐標檔。

（3）網絡圖繪圖檔。

（4）導線計算成果檔。

2.RTK辦理檢測：外業觀測紀錄檔（含外業觀測資料）、坐

標成果檔（含經界線查註）、原始觀測檔、測區坐標轉換

參數。

二、圖根測量網絡圖，繪製內容及符號說明：

（一）圖幅大小為60cm×80cm，以能容納全區網狀於圖幅內為原

則，繪製比例尺以能被一千整除來調整之。例如：1/10000，

1/11000，1/12000……。圖幅內加繪方格網以每1000公尺為

一條，圖廓外應註記其坐標值。

（二）圖廓上方應由左至右書號「○○年雲林縣○○鄉鎮(市) ○○重測

區圖根測量網絡圖」，下方由左至右分別註記圖例、比例

尺及測設單位。

（三）以符號展繪各類控制點，並連接各點間的觀測方向，雙向

觀測以實線表示，單向觀測以虛線表示，兩點間有距離測

量，則於方向線上加繪〞∥〞。

（四）基本控制點的位置以黑色線繪邊長2公釐之正三角形，並於

其中心作一黑點表示，歷年四等控制點則以黑色線分別以1.5公釐及2公釐之直徑繪同心圓表示，歷年圖根點則以黑色線繪2公釐之圓，並於其中心作一黑點表示，新設圖根點則以黑色線繪1.5公釐之圓，並於其中心作一黑點表示。

（五）點號之註記，應注意其位置，並注意不與其他符號(含線畫)

相疊。

第十節 成果檢查

一、測量人員於作業中，應依自我檢查紀錄表作業規定實施自我檢查，以確保成果品質。

二、成果檢查則依「地籍圖重測成果檢查作業須知」之規定辦理。

附

表

附表3-1

年度  (業務名稱)  加密控制測量網形規劃審核表

| 審核項目 | 審核結果 | 缺失項目 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 於地形圖、像片基本圖或地籍藍晒圖上以紅筆繪出測區範圍。 | 合格 不合格 |  |  |
| 將測區及附近之已知三角點、歷年加密控制（四等、精密導線）點標示。 | 合格 □不合格 |  | 歷年加密控制（四等、精密導線）點，應包含鄰近地政機關辦理各項地籍整理所佈設之控制點。 |
| 清查測區周圍已辦理地籍整理地區，如有應一併標示其範圍及辦理年度。 | 合格 □不合格 |  | 清查採用二度分帶之作業地區。 |
| 於圖上規劃加密控制點，點位應以500公尺一點為原則，並均勻分佈且涵蓋全測區。 | 合格 □不合格 |  | 加密控制點應涵蓋測區範圍，避免造成外差現象。 |
| 加密控制點採ＧＰＳ衛星測量，每點應通視二點以上，並繪出通視方向線。 | 合格 □不合格 |  |  |
| 已知控制點與測區外圍直線距離最近之加密控制點，如採用ＧＰＳ衛星測量作業時，不得超過5公里，否測應增加中間點。 | 合格 □不合格 |  |  |
| 審 核 人 員 年 月 日 | 承 辦 人 員 年 月 日 | 地籍測量科科長 年 月 日 |

附表3-2

光學定心基座誤差校正記錄表

| 基座編號 |  | 基座高度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校正單位 |  | 校正人員 |  |
| 校正日期 |  | 校正時間 |  |
| 校 正 過 程 說 明 | 誤 差 三 角 形 示 意 圖 |
| 校 正 過 程 相 片 (一) | 校 正 過 程 相 片 (二) |

附表4-1

控制點調查表 (共4頁)

(已知、新設)加密控制點調查表

點名： 點號： 所在縣(市) ：

調查單位： 調查日期： 調查人員：

作業名稱： 控制點種類等級： 一、種類：□衛星控制點 □水準點 □重力點 □三角點 □精密導線點 □其他 二、等級：□一等 □二等 □三等 □四等 □加密控制點 三、測設單位： 點位敘述 樁標狀況 維護情形：□良好 □未知 □遺失 □移動毀損 材質：□花崗石 □觀音石 □不鏽鋼標 □其他 露出地面高度 公分 十字線狀況：□良好 □模糊 樁標號碼： 樁標刻字：東 西 南 北 環境描述 (一)埋設地面狀況：□硬式地面 □泥土地 □柏油路面 □其他 (二)點位設置地點：□平地 □市區 □樹林或雜草區 □高山地區 □建築物頂樓 建物名稱： (三)透空及週遭環境： 1.影響衛星訊號接收之電訊設備：□無 □有 (依序紀錄) 設備名稱： 距離： 公尺 方位角： 度 2.遮蔽物(仰角15°以上才紀錄) ：□無 □有 (依序紀錄) 遮蔽物名稱： 距離： 公尺 方位角： 度 仰角： 度 (四)與鄰近點位距離、磁方位角及通視情形(本項供新設加密控制點)： □第一點點名 □第二點點名 □第三點點名 大約距離： 大約距離： 大約距離： 磁方位角： 磁方位角： 磁方位角： 通視：□良好 □不佳 通視：□良好 □不佳 通視：□良好 □不佳 □第四點點名 □第五點點名 □第六點點名 大約距離： 大約距離： 大約距離： 磁方位角： 磁方位角： 磁方位角： 通視：□良好 □不佳 通視：□良好 □不佳 通視：□良好 □不佳

點位示意圖(點之記)： 伍、點位說明： 一、車行：出發地點 耗費時間 分鐘，耗費里程 公里， 下車地點 二、步行：耗費時間 分鐘 三、說明： 四、其他備註事項： □需四輪傳動車 □需攜帶特殊工具： □需事先聯絡 聯絡人及聯絡方式 □需事先行文 行文機關及住址： □其他事項：

樁標頂端俯視面

點位透空環境(一)

點位透空環境(二)

點位透空環境(三)

樁標東面

樁標南面

樁標西面

樁標北面

## 附表4-2

## 已 知 控 制 點 清 理 結 果 清 冊

| 序號 | 點名 | 點號 | 類別及等級 | 標石號碼 | 測設年度 | 測設作業名稱 | 樁標種類 | 樁標現況 | 測量現況 | 所在地點 | 事務所代碼 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、標石號碼模糊無法辨識者，請於該欄劃示斜線並於備註欄註明。

二、所在地點填載點位所在之行政區區。

三、樁標現況請就實地查對情形填註「良好」、「未知」、「遺失」及「移動損毀」。

四、測量現況請就實地點位週遭環境現況，分別填註為「正常」、「無法觀測」及「無法到達」。

五、「無法到達」及「無法觀測」者，請於備註欄註明原因。

六、如有共用關係者，請於備註欄註明其共用關係。

七、事務所代碼請依已知控制點所在地點，填列當地經管之地政事務所代碼。

八、本表未註明之其他事項，請記載於備註欄。

## 附表5-1

## 年度    (業務名稱)   新設點位樁標種類及通視方向一覽表

| 點名 | 樁標種類 | 通視點位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 統計數量 | 總計可通視方向數： |
|  | 石樁： 支 鋼標： 個 |

| 規 劃 人 員 年 月 日 | 辦公室負責人(課長) 年 月 日 | 測量隊隊長(主任) 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

## 附表6-1

## 年度    (業務名稱)    衛星定位測量觀測時段表

| 觀測人員 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | 第四組 | 第五組 | 第六組 | 第七組 | 第八組 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儀器編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測段 1 09:00-10:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測段 2 10:20-11:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測段 3 11:50-12:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測段 4 13:10-14:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測段 5 14:30-15:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器高 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表6-2

GPS衛星測量外業觀測紀錄表

| 點名 |  | 點號 |  | 檔名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 觀測者 |  | 接收儀型 式及編號 |  | 天線型式 及其編號 |  |
| 觀測 日期 |  | 觀測 時間 UTC | 起 |  | 取樣間隔 |  |
|  |  |  | 至 |  |  |  |
| 天線高 | 觀測前 |  | 天線高 平均值 |  | 氣候 |  |
|  | 觀測後 |  |  |  |  |  |
| 接收情形 |
| □良好 □不良 說明： |
| 備註 |  |

## 附表7-1

已知控制點檢測成果檔（.cmp）

******************************************

*內政部土地測量局已知控制點檢測成果報表*

******************************************

自  由  網  坐  標      已  知  點  坐  標       較     差

點號  N-坐標(m)   E-坐標(m)   N-坐標(m)   E-坐標(m)   dN(m)  dE(m)  差值

1  1 F439  2596474.457 180779.878  2596474.475 180779.892  0.018  0.014  0.023

2  1 Q125  2595649.639 182956.356  2595649.650 182956.387  0.011  0.031  0.033

3  1 Q127  2595784.738 179056.728  2595784.752 179056.731  0.014  0.003  0.014

4  1 Q143  2593751.111 178812.528  2593751.122 178812.537  0.011  0.009  0.014

5  1 Q144  2593758.273 180859.753  2593758.303 180859.782  0.030  0.029  0.042

6  1 Q235  2594843.873 181486.566  2594843.870 181486.599 -0.003  0.033  0.033

7  1 S371  2596423.336 180737.920  2596423.336 180737.920  0.000  0.000  0.000

==============================================================================

共 7個已知控制點，其中最大較差dN(Q144  0.030) dE(Q235  0.033) d(Q144  0.042)

------------------------------------------------------------------------------

點號  自由網高程  已知控制點高程  高程較差

1  1 F439      32.455      32.415    -0.040

2  1 Q125      35.864      35.833    -0.031

3  1 Q127      30.319      30.706     0.387

4  1 Q143      30.405      30.401    -0.004

5  1 Q144      34.098      34.068    -0.030

6  1 Q235      33.358      32.866    -0.492

7  1 S371      31.666      31.666     0.000

==============================================================================

共 7個已知控制點，其中最大較差(Q235  )  -0.492

距離檢核

==============================================================================

測站   測站   檢測距離(m) 反算距離(m)  較差 精度(1/ppm)  容許誤差  備註

F439   Q125      2327.527    2327.545 -0.018(1/ 126652)    0.116

F439   Q127      1856.060    1856.072 -0.012(1/ 158655)    0.093

F439   Q143      3359.625    3359.634 -0.009(1/ 390555)    0.168

F439   Q144      2717.358    2717.347  0.012(1/ 235189)    0.136

F439   Q235      1777.136    1777.163 -0.027(1/  66253)    0.089

F439   S371        66.135      66.158 -0.023(1/   2902)    0.003    *!

Q125   Q127      3901.967    3901.996 -0.028(1/ 138924)    0.195

Q125   Q143      4558.039    4558.059 -0.020(1/ 227894)    0.228

Q125   Q144      2823.652    2823.641  0.011(1/ 251175)    0.141

Q125   Q235      1676.169    1676.174 -0.005(1/ 336826)    0.084

Q125   S371      2349.482    2349.508 -0.026(1/  91603)    0.117

Q127   Q143      2048.236    2048.239 -0.002(1/ 904993)    0.102

Q127   Q144      2712.464    2712.469 -0.005(1/ 508968)    0.136

Q127   Q235      2605.636    2605.670 -0.034(1/  76380)    0.130

Q127   S371      1798.392    1798.384  0.008(1/ 231280)    0.090

Q143   Q144      2047.238    2047.258 -0.020(1/ 102023)    0.102

Q143   Q235      2888.704    2888.720 -0.017(1/ 170722)    0.144

Q143   S371      3293.618    3293.604  0.014(1/ 232174)    0.165

Q144   Q235      1253.564    1253.537  0.027(1/  47164)    0.063

Q144   S371      2667.846    2667.818  0.029(1/  93136)    0.133

Q235   S371      1747.906    1747.923 -0.017(1/ 103762)    0.087

==============================================================================

精度最低為(F439  ==>S371  )  1/   2902

方位角檢核

============================================================================

測站   測站       檢測方位角     反算方位角  較差(秒)   備註

F439   Q125     110-45-18.58   110-45-18.63   -0.05

F439   Q127     248-11- 7.57   248-11- 7.61   -0.04

F439   Q143     215-50-39.89   215-50-39.89    0.00

F439   Q144     178-18-56.10   178-18-54.94    1.16

F439   Q235     156-34- 5.89   156-34- 4.83    1.05

F439   S371     219-22-39.84   219-22-37.97    1.86

Q125   Q127     271-59- 3.00   271-59- 3.10   -0.11

Q125   Q143     245-23- 5.05   245-23- 5.47   -0.41

Q125   Q144     227-56-45.86   227-56-46.99   -1.13

Q125   Q235     241-16- 3.48   241-16- 1.85    1.63

Q125   S371     289-13-35.83   289-13-34.02    1.81

Q127   Q143     186-50-50.46   186-50-49.82    0.64

Q127   Q144     138-20-21.34   138-20-19.06    2.29

Q127   Q235     111-10- 1.39   111-10- 1.79   -0.40

Q127   S371      69-12- 2.89    69-12- 4.27   -1.38

Q143   Q144      89-47-58.41    89-47-56.50    1.91

Q143   Q235      67-46-20.35    67-46-21.92   -1.57

Q143   S371      35-46-24.64    35-46-24.58    0.05

Q144   Q235      30- 0- 5.92    30- 0- 9.21   -3.29

Q144   S371     357-22-57.19   357-22-54.85    2.35

Q235   S371     334-38-22.65   334-38-19.28    3.37

============================================================================

方位角較差最大為(Q235  ==>S371  )    3.37秒

## 附表7-2

## 衛星測量與地測角度、距離比較表

******************************************

*內政部土地測量局已知控制點檢測成果報表*

******************************************

## 坐標資料檔=****.cor  觀測資料檔=****.OBS  大地基準=TWD97

| 點(1) | 點(2) | 地測 平距 | 海水面 改正 | 投影 改正 | 改正後 距離 | 坐標 距離 | 較差 | 相對精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

--------------------------------------------------------

| GH06 | GH07 | 68.929 | -0.002 | -0.005 | 68.922 | 68.920 | 0.002 | 1/35081 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GH08 | GH09 | 84.898 | -0.003 | -0.006 | 84.889 | 84.887 | 0.002 | 1/51586 |
| BE01 | GG34 | 243.417 | -0.005 | -0.017 | 243.395 | 243.388 | 0.007 | 1/37088 |
| GG24 | GG25 | 106.739 | -0.003 | -0.007 | 106.729 | 106.725 | 0.003 | 1/31860 |
| GH05 | GH04 | 336.202 | -0.008 | -0.024 | 336.170 | 336.166 | 0.004 | 1/87862 |
| GH02 | GH01 | 213.567 | -0.005 | -0.015 | 213.547 | 213.538 | 0.009 | 1/24030 |
| GH13 | GH12 | 309.361 | -0.012 | -0.021 | 309.328 | 309.340 | -0.012 | 1/24888 |
| GH15 | A100 | 88.868 | -0.004 | -0.006 | 88.857 | 88.859 | -0.001 | 1/67887 |
| GH22 | GH21 | 230.235 | -0.005 | -0.017 | 230.213 | 230.215 | -0.002 | 1/103665 |
| GH23 | GH24 | 122.873 | -0.003 | -0.009 | 122.861 | 122.865 | -0.004 | 1/32439 |
| GH10 | GH11 | 510.519 | -0.026 | -0.035 | 510.458 | 510.480 | -0.021 | 1/24125 |
| GH19 | GH20 | 173.419 | -0.004 | -0.013 | 173.403 | 173.401 | 0.002 | 1/90394 |
| GH26 | GH25 | 623.962 | -0.027 | -0.045 | 623.891 | 623.916 | -0.026 | 1/24403 |
| GH18 | A098 | 74.411 | -0.002 | -0.005 | 74.404 | 74.405 | -0.002 | 1/41741 |
| GH74 | GH75 | 52.528 | -0.002 | -0.004 | 52.522 | 52.498 | 0.025 | 1/2140 |
| GH72 | GH73 | 74.726 | -0.003 | -0.005 | 74.717 | 74.716 | 0.002 | 1/49679 |
| GH62 | GH61 | 169.337 | -0.004 | -0.012 | 169.321 | 169.326 | -0.005 | 1/33201 |
| GH32 | GH33 | 89.172 | -0.003 | -0.007 | 89.163 | 89.162 | 0.001 | 1/110666 |
| GH35 | GH34 | 448.421 | -0.015 | -0.033 | 448.373 | 448.373 | 0.000 | 1/3217598 |
| GH31 | U149 | 210.804 | -0.005 | -0.016 | 210.884 | 210.883 | 0.001 | 1/145757 |
| GH36 | GH37 | 290.320 | -0.008 | -0.022 | 290.290 | 290.302 | -0.012 | 1/23806 |
| GH69 | GH68 | 79.367 | -0.002 | -0.006 | 79.359 | 79.362 | -0.003 | 1/25644 |
| GH27 | GH28 | 136.515 | -0.003 | -0.010 | 136.502 | 136.500 | 0.002 | 1/74944 |
| GH14 | GH11 | 401.408 | -0.018 | -0.028 | 401.362 | 401.379 | -0.017 | 1/23312 |
| GH48 | GD08 | 1414.470 | -0.046 | -0.113 | 1412.311 | 1412.311 | -0.039 | 1/35938 |
| GH60 | GH56 | 299.968 | -0.028 | -0.025 | 299.915 | 299.315 | -0.006 | 1/48083 |
| GH65 | GH66 | 474.958 | -0.026 | -0.039 | 474.893 | 474.893 | -0.004 | 1/127007 |
| GH50 | GH49 | 187.381 | -0.008 | -0.014 | 187.359 | 187.368 | -0.009 | 1/20097 |
| GH51 | U154 | 117.262 | -0.004 | -0.009 | 117.249 | 117.247 | 0.002 | 1/53051 |
| GH53 | GH52 | 289.428 | -0.011 | -0.022 | 289.395 | 289.396 | -0.001 | 1/311722 |
| GH76 | GH77 | 246.696 | -0.009 | -0.020 | 246.667 | 246.667 | 0.000 | 1/677298 |
| GH38 | GH39 | 167.471 | -0.005 | -0.013 | 167.453 | 167.461 | -0.008 | 1/20742 |
| GH45 | GH46 | 358.247 | -0.012 | -0.027 | 358.208 | 358.210 | -0.002 | 1/175431 |
| GH44 | GH43 | 209.759 | -0.007 | -0.016 | 209.737 | 209.744 | -0.007 | 1/28292 |

後視      測站      前視     地測角度      坐標反算    較差(sec)

----------------------------------------------------------------------------------

| GH16 | U147 | GH15 | 345-48-56.0 | 345-48.56.9 | -0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GH73 | GH72 | GH30 | 43-2-11.0 | 42-2-20.5 | -9.5 |
| GH11 | GH14 | U148 | 62-26-6.0 | 62-26-9.1 | -3.1 |
| GH47 | GH48 | GD08 | 134-26-42.0 | 134-26-37.1 | 4.9 |
| GH47 | GH48 | GH64 | 180-0-24.0 | 180-2-23.2 | 0.8 |
| GH47 | GH48 | GD21 | 72-22-50.0 | 72-22-46.3 | 3.7 |
| GH56 | GH60 | GD18 | 279-29-48.0 | 279-29-56.9 | -8.9 |
| GH56 | GH60 | U252 | 264-2-6.0 | 264-2-14.4 | -8.4 |
| GH56 | GH60 | GH48 | 246-47-42.0 | 246-47-33.8 | 8.2 |
| GH56 | GH60 | GH64 | 232-1-22.0 | 232-1-30.3 | -8.3 |
| GH40 | GH41 | GH63 | 90-21-50.0 | 90-21-51.6 | -1.6 |
| GH40 | GH41 | GH42 | 90-41-31.0 | 90-41-34.4 | -3.4 |
| GH66 | GH65 | U146 | 167-50-33.0 | 167-50-32.5 | 0.5 |

## 附表7-3

已知控制點成果表（input.dat）

F291 3    2757304.783     305057.117        107.02 .000001 .000001 .000001

F276 3    2759804.467     304602.816        95.408 .000001 .000001 .000001

F281 3    2758697.209     304619.987       151.282 .000001 .000001 .000001

F289 3    2757781.006     303763.986        69.396 .000001 .000001 .000001

F299 3    2754940.684     307150.334       197.548 .000001 .000001 .000001

N337 3    2759020.065     307165.707       510.893 .000001 .000001 .000001

## 附表7-4

## 自由網平差基線精度成果檔（.ppm）

## NetWork= 991202--A

## 檔案名稱 = 991202--A971.ppm

## 橢球基準 = TWD-97

## 地圖投影 = TWD97_121

## * =距離較差高於容許誤差   30 mm+  6 ppm

## *!=距離較差高於容許誤差   30 mm+  6 ppm,惟小於.030(m)

## ===============================================================================

## 點(1)  點(2)    觀測距離  平差後距離    較差     精度  容許誤差  中誤差  備註

## (m)         (m)     (m)  (1/ ppm)      (m)    (m)

## 1 A15    F276     1803.587    1803.591   0.004(1/ 480477)   0.041   0.005

## 2 A15    GC24      515.307     515.303  -0.004(1/ 119523)   0.033   0.006

## 3 A15    GC27      306.179     306.182   0.003(1/ 111712)   0.032   0.002

## 4 A15    GC28      628.146     628.151   0.005(1/ 126379)   0.034   0.004

## 5 A15    GC30      528.021     528.021   0.000(1/2983323)   0.033   0.003

## 6 A15    GC31      617.171     617.166  -0.005(1/ 121415)   0.034   0.008

## 7 A15    GC35      236.015     236.018   0.003(1/  89767)   0.031   0.003

## 8 A15    N337     1293.048    1293.060   0.012(1/ 105811)   0.038   0.016

## 9 GC24   F276     1322.376    1322.378   0.002(1/ 862922)   0.038   0.003

## 10 GC24   GC31      822.695     822.690  -0.005(1/ 158598)   0.035   0.012

## 11 GC27   GC30      832.557     832.567   0.010(1/  84300)   0.035   0.007

## 12 GC27   GC31      900.231     900.233   0.002(1/ 438814)   0.035   0.005

## 13 GC28   F276     2279.071    2279.055  -0.016(1/ 142301)   0.044   0.022

## 14 GC28   GC24      980.453     980.455   0.002(1/ 592603)   0.036   0.002

## 15 GC28   GC30     1147.015    1147.011  -0.004(1/ 296168)   0.037   0.004

## 16 GC28   GC31     1201.579    1201.572  -0.007(1/ 173316)   0.037   0.017

## 17 GC28   N337      695.936     695.950   0.014(1/  48574)   0.034   0.014

## 18 GC30   F276     1508.925    1508.927   0.002(1/ 858487)   0.039   0.004

## 19 GC30   GC24      569.172     569.172   0.000(1/2126112)   0.033   0.004

## 20 GC30   N337     1788.958    1788.959   0.001(1/1481243)   0.041   0.011

## 21 GC31   F276     1769.747    1769.747   0.000(1/9325551)   0.041   0.003

## 22 GC31   GC30      313.414     313.415   0.001(1/ 230005)   0.032   0.009

## 23 GC35   F276     1842.653    1842.660   0.007(1/ 275065)   0.041   0.005

## 24 GC35   GC24      643.274     643.277   0.003(1/ 223429)   0.034   0.002

## 25 GC35   GC27      499.648     499.657   0.009(1/  58460)   0.033   0.008

## 26 GC35   GC28      799.786     799.786   0.000(1/2121472)   0.035   0.001

## 27 GC35   GC30      407.274     407.272  -0.002(1/ 182298)   0.032   0.002

## 28 GC35   GC31      403.822     403.809  -0.013(1/  29921)   0.032   0.012

## 29 GC35   N337     1476.409    1476.417   0.008(1/ 193855)   0.039   0.013

## 30 F276   F289     2190.731    2190.745   0.014(1/ 154670)   0.043   0.012

## 31 F281   F289     1256.656    1256.662   0.006(1/ 199851)   0.038   0.006

## 32 F281   F291     1460.266    1460.267   0.001(1/1352682)   0.039   0.001

## 33 F291   F276     2540.835    2540.837   0.002(1/1252630)   0.045   0.001

34 F291   F289     1378.642    1378.639  -0.003(1/ 421207)   0.038   0.003

## 35 GC25   F276     1953.865    1953.866   0.001(1/2316468)   0.042   0.004

## 36 GC25   F281     1050.971    1050.972   0.001(1/1299912)   0.036   0.004

## 37 GC25   F289     1701.302    1701.296  -0.006(1/ 284842)   0.040   0.005

## 38 GC25   F291      835.239     835.238  -0.001(1/ 719855)   0.035   0.003

## 39 GC26   F276     1378.169    1378.177   0.008(1/ 173530)   0.038   0.006

## 40 GC26   F281      562.473     562.488   0.015(1/  36799)   0.033   0.013

## 41 GC26   F291     1245.169    1245.168  -0.001(1/1170710)   0.037   0.002

## 42 GC26   GC25      578.237     578.228  -0.009(1/  62011)   0.033   0.007

## 43 GC26   GC30      315.125     315.125   0.000(1/ 747241)   0.032   0.004

## 44 GC26   GC31      422.869     422.851  -0.018(1/  23911)   0.033   0.014

## 45 GC30   F276     1508.924    1508.927   0.003(1/ 490892)   0.039   0.005

## 46 GC30   F281      850.560     850.556  -0.004(1/ 223071)   0.035   0.006

## 47 GC30   F289     1874.264    1874.261  -0.003(1/ 658585)   0.041   0.003

## 48 GC30   F291     1332.428    1332.422  -0.006(1/ 208370)   0.038   0.004

## 49 GC30   GC25      529.760     529.754  -0.006(1/  87249)   0.033   0.006

## 50 GC30   GC31      313.431     313.415  -0.016(1/  19611)   0.032   0.013

## 51 GC31   F276     1769.758    1769.747  -0.011(1/ 166441)   0.041   0.009

## 52 GC31   F281      961.500     961.493  -0.007(1/ 137829)   0.036   0.006

## 53 GC31   F289     1787.144    1787.142  -0.002(1/ 729769)   0.041   0.007

## 54 GC31   F291     1054.621    1054.626   0.005(1/ 223232)   0.036   0.010

## 55 GC31   GC25      233.146     233.152   0.006(1/  36532)   0.031   0.007

## 56 GC32   F276     1589.165    1589.169   0.004(1/ 360316)   0.040   0.005

## 57 GC32   F281      550.586     550.587   0.001(1/ 801895)   0.033   0.010

## 58 GC32   F289     1274.049    1274.050   0.001(1/1973832)   0.038   0.003

## 59 GC32   F291      955.635     955.635   0.000(1/2492122)   0.036   0.001

## 60 GC32   GC25      541.236     541.226  -0.010(1/  54798)   0.033   0.007

## 61 GC32   GC30      609.490     609.483  -0.007(1/  85596)   0.034   0.004

## 62 GC32   GC31      536.230     536.217  -0.013(1/  39782)   0.033   0.013

## 63 F291   F299     3159.206    3159.203  -0.003(1/1026488)   0.049   0.003

## 64 F291   GC25      835.234     835.238   0.004(1/ 224146)   0.035   0.002

## 65 F291   GC33     1053.980    1053.981   0.001(1/1100451)   0.036   0.003

## 66 F291   GC34     1385.419    1385.424   0.005(1/ 293074)   0.038   0.005

## 67 F291   GC35     1387.044    1387.043  -0.001(1/1453321)   0.038   0.003

## 68 F291   GC36     1443.424    1443.432   0.008(1/ 187313)   0.039   0.005

## 69 GC25   F299     3541.718    3541.714  -0.004(1/1008327)   0.051   0.004

## 70 GC25   GC33      306.087     306.087   0.000(1/1911106)   0.032   0.001

## 71 GC25   GC35      568.132     568.131  -0.001(1/ 489251)   0.033   0.002

## 72 GC25   GC36      716.213     716.214   0.001(1/ 706607)   0.034   0.002

## 73 GC31   F299     3724.337    3724.329  -0.008(1/ 441913)   0.052   0.006

## 74 GC31   GC35      403.812     403.809  -0.003(1/ 147616)   0.032   0.003

## 75 GC31   GC36      643.542     643.528  -0.014(1/  46496)   0.034   0.012

## 76 GC33   F299     3460.275    3460.272  -0.003(1/1024901)   0.051   0.003

## 77 GC33   GC34      476.847     476.841  -0.006(1/  73832)   0.033   0.005

## 78 GC33   GC35      359.076     359.076   0.000(1/1353774)   0.032   0.001

## 79 GC33   GC36      416.062     416.069   0.007(1/  62091)   0.032   0.005

## 80 GC35   F299     3740.828    3740.823  -0.005(1/ 734862)   0.052   0.005

## 81 GC35   GC36      328.919     328.935   0.016(1/  19974)   0.032   0.015

## 82 GC36   F299     3493.163    3493.171   0.008(1/ 437444)   0.051   0.008

## 83 GC29   F299     3281.000    3281.026   0.026(1/ 124713)   0.050   0.029

## 84 GC29   GC28      533.899     533.916   0.017(1/  31730)   0.033   0.016

## 85 GC34   GC29      489.182     489.179  -0.003(1/ 160657)   0.033   0.005

## 86 GC36   F299     3493.148    3493.171   0.023(1/ 152699)   0.051   0.022

## 87 GC36   GC29      575.502     575.491  -0.011(1/  50614)   0.033   0.008

## 88 GC36   N337     1311.363    1311.332  -0.031(1/  42136)   0.038   0.023

## 89 GC37   GC29      374.631     374.636   0.005(1/  71524)   0.032   0.006

## 90 N337   F299     4091.876    4091.896   0.020(1/ 205386)   0.055   0.020

## 91 A15    F276     1803.598    1803.591  -0.007(1/ 247084)   0.041   0.006

## 92 A15    GC24      515.309     515.303  -0.006(1/  93494)   0.033   0.010

## 93 A15    GC36      400.766     400.778   0.012(1/  32180)   0.032   0.030

## 94 A15    N337     1293.064    1293.060  -0.004(1/ 315690)   0.038   0.004

## 95 F281   A15      1356.986    1356.995   0.009(1/ 156210)   0.038   0.009

## 96 F281   F276     1108.838    1108.818  -0.020(1/  55940)   0.037   0.022

## 97 F281   GC24     1137.324    1137.333   0.009(1/ 131888)   0.037   0.006

## 98 F281   GC26      562.498     562.488  -0.010(1/  54502)   0.033   0.009

## 99 F281   GC30      850.552     850.556   0.004(1/ 192756)   0.035   0.005

## 100 F281   GC35     1248.376    1248.385   0.009(1/ 146690)   0.037   0.009

## 101 F281   GC36     1556.158    1556.166   0.008(1/ 194744)   0.039   0.009

## 102 F281   N337     2591.494    2591.502   0.008(1/ 313528)   0.046   0.007

## 103 F289   A15      2374.214    2374.216   0.002(1/1304659)   0.044   0.002

## 104 F289   F276     2190.773    2190.745  -0.028(1/  77062)   0.043   0.031

## 105 F289   F281     1256.672    1256.662  -0.010(1/ 122438)   0.038   0.010

## 106 F289   GC26     1594.008    1594.000  -0.008(1/ 210567)   0.040   0.006

## 107 F289   GC30     1874.266    1874.261  -0.005(1/ 356376)   0.041   0.005

## 108 F289   GC35     2185.045    2185.048   0.003(1/ 705119)   0.043   0.004

## 109 F289   GC36     2408.660    2408.646  -0.014(1/ 170007)   0.044   0.009

## 110 F289   N337     3647.574    3647.580   0.006(1/ 638645)   0.052   0.005

## 111 GC24   N337     1529.975    1529.972  -0.003(1/ 541589)   0.039   0.008

## 112 GC26   A15       820.677     820.678   0.001(1/1510740)   0.035   0.002

## 113 GC26   GC24      743.963     743.965   0.002(1/ 298385)   0.034   0.023

## 114 GC26   GC30      315.114     315.125   0.011(1/  28498)   0.032   0.010

## 115 GC26   GC35      691.059     691.059   0.000(1/2001441)   0.034   0.007

## 116 GC26   N337     2094.335    2094.344   0.009(1/ 244252)   0.043   0.009

## 117 GC30   A15       528.017     528.021   0.004(1/ 141655)   0.033   0.005

## 118 GC30   F276     1508.938    1508.927  -0.011(1/ 134584)   0.039   0.012

## 119 GC30   GC24      569.171     569.172   0.001(1/ 414796)   0.033   0.002

## 120 GC30   GC35      407.267     407.272   0.005(1/  83914)   0.032   0.004

## 121 GC30   GC36      720.225     720.227   0.002(1/ 291243)   0.034   0.004

## 122 GC30   N337     1788.956    1788.959   0.003(1/ 535397)   0.041   0.003

## 123 GC35   A15       236.017     236.018   0.001(1/ 254941)   0.031   0.000

## 124 GC35   F276     1842.671    1842.660  -0.011(1/ 170276)   0.041   0.010

125 GC35   GC24      643.284     643.277  -0.007(1/  86815)   0.034   0.012

## 126 GC35   GC36      328.935     328.935   0.000(1/1007781)   0.032   0.008

## 127 GC35   N337     1476.410    1476.417   0.007(1/ 216941)   0.039   0.005

## 128 GC36   F276     2157.198    2157.195  -0.003(1/ 814677)   0.043   0.003

## 129 GC36   GC24      910.116     910.127   0.011(1/  79833)   0.035   0.020

## 130 N337   GC36     1311.308    1311.332   0.024(1/  54751)   0.038   0.018

## 131 A15    F299     3879.618    3879.616  -0.002(1/1697971)   0.053   0.001

## 132 A15    GC27      306.184     306.182  -0.002(1/ 203042)   0.032   0.001

## 133 A15    GC28      628.149     628.151   0.002(1/ 384910)   0.034   0.001

## 134 A15    GC29      848.591     848.593   0.002(1/ 339636)   0.035   0.002

## 135 A15    GC34      638.295     638.301   0.006(1/ 101891)   0.034   0.005

## 136 A15    GC36      400.772     400.778   0.006(1/  71503)   0.032   0.005

## 137 A15    N337     1293.061    1293.060  -0.001(1/1138074)   0.038   0.001

## 138 F289   A15      2374.220    2374.216  -0.004(1/ 537687)   0.044   0.003

## 139 F289   F299     4422.064    4422.058  -0.006(1/ 721935)   0.057   0.010

## 140 F289   GC27     2674.519    2674.509  -0.010(1/ 265255)   0.046   0.008

## 141 F289   GC28     2984.539    2984.532  -0.007(1/ 410479)   0.048   0.010

## 142 F289   GC29     2953.687    2953.695   0.008(1/ 360290)   0.048   0.006

## 143 F289   GC34     2469.908    2469.909   0.001(1/3156745)   0.045   0.003

## 144 F289   GC36     2408.642    2408.646   0.004(1/ 552045)   0.044   0.006

## 145 F289   N337     3647.578    3647.580   0.002(1/1472649)   0.052   0.004

## 146 F299   GC29     3281.033    3281.026  -0.007(1/ 450095)   0.050   0.008

## 147 F299   GC36     3493.176    3493.171  -0.005(1/ 744711)   0.051   0.003

## 148 GC27   GC28      327.442     327.453   0.011(1/  29277)   0.032   0.024

## 149 GC27   GC29      658.638     658.639   0.001(1/ 561168)   0.034   0.008

## 150 GC27   N337     1003.256    1003.296   0.040(1/  24939)   0.036   0.033  *

## 151 GC28   GC29      533.913     533.916   0.003(1/ 172541)   0.033   0.005

## 152 GC28   GC36      648.920     648.939   0.019(1/  33342)   0.034   0.015

## 153 GC28   N337      695.936     695.950   0.014(1/  49110)   0.034   0.014

## 154 GC29   N337      984.914     984.911  -0.003(1/ 303901)   0.036   0.003

## 155 GC34   F299     3253.150    3253.130  -0.020(1/ 164112)   0.050   0.019

## 156 GC34   GC27      646.658     646.674   0.016(1/  40162)   0.034   0.012

## 157 GC34   GC28      760.424     760.433   0.009(1/  82183)   0.035   0.011

## 158 GC34   GC36      241.911     241.904  -0.007(1/  35134)   0.031   0.005

## 159 GC34   N337     1378.832    1378.834   0.002(1/ 722860)   0.038   0.002

## 160 GC36   GC27      456.013     456.017   0.004(1/ 128825)   0.033   0.003

## 161 GC36   GC29      575.491     575.491   0.000(1/2461899)   0.033   0.001

## 162 GC36   N337     1311.332    1311.332   0.000(1/7337188)   0.038   0.003

## 163 GC37   A15       510.924     510.928   0.004(1/ 138341)   0.033   0.006

## 164 GC37   GC27      430.145     430.135  -0.010(1/  41942)   0.033   0.009

## 165 GC37   GC29      374.632     374.636   0.004(1/  92756)   0.032   0.004

## 166 GC37   GC34      245.216     245.231   0.015(1/  16878)   0.031   0.009

## 167 GC37   GC36      204.569     204.575   0.006(1/  34393)   0.031   0.005

## 168 N337   F299     4091.913    4091.896  -0.017(1/ 244066)   0.055   0.014

## 169 N337   GC37     1151.940    1151.950   0.010(1/ 117709)   0.037   0.008

170 F289   F291     1378.638    1378.639   0.001(1/1088295)   0.038   0.003

## 171 F289   GC35     2185.052    2185.048  -0.004(1/ 589532)   0.043   0.009

## 172 F289   GC36     2408.637    2408.646   0.009(1/ 255587)   0.044   0.007

## 173 F291   F299     3159.188    3159.203   0.015(1/ 212377)   0.049   0.012

## 174 F299   GC36     3493.154    3493.171   0.017(1/ 209900)   0.051   0.011

## 175 GC25   F291      835.231     835.238   0.007(1/ 118079)   0.035   0.010

## 176 GC25   F299     3541.720    3541.714  -0.006(1/ 611878)   0.051   0.005

## 177 GC25   GC30      529.755     529.754  -0.001(1/ 475684)   0.033   0.001

## 178 GC25   GC36      716.220     716.214  -0.006(1/ 117837)   0.034   0.010

## 179 GC30   F299     4005.014    4005.015   0.001(1/2937105)   0.054   0.003

## 180 GC30   GC33      549.139     549.142   0.003(1/ 185992)   0.033   0.004

## 181 GC30   GC35      407.269     407.272   0.003(1/ 144894)   0.032   0.008

## 182 GC30   GC36      720.234     720.227  -0.007(1/  98927)   0.034   0.005

## 183 GC31   GC35      403.789     403.809   0.020(1/  20449)   0.032   0.016

## 184 GC33   F291     1053.979    1053.981   0.002(1/ 697287)   0.036   0.007

## 185 GC33   F299     3460.266    3460.272   0.006(1/ 569317)   0.051   0.006

## 186 GC33   GC34      476.842     476.841  -0.001(1/ 826483)   0.033   0.004

## 187 GC33   GC35      359.075     359.076   0.001(1/ 516568)   0.032   0.003

## 188 GC34   F291     1385.418    1385.424   0.006(1/ 224066)   0.038   0.013

## 189 GC34   GC30      914.133     914.131  -0.002(1/ 442343)   0.035   0.005

## 190 GC34   GC36      241.908     241.904  -0.004(1/  62362)   0.031   0.005

## 191 GC35   F291     1387.040    1387.043   0.003(1/ 475825)   0.038   0.004

## 192 GC35   GC34      543.498     543.504   0.006(1/  91327)   0.033   0.014

## 193 GC35   GC36      328.935     328.935   0.000(1/1234360)   0.032   0.005

## 194 GC36   F291     1443.417    1443.432   0.015(1/  96220)   0.039   0.009

## ===============================================================================

## 本控制網共有   194 條基線，其中有    1 條基線較差高於 30.mm+  6.ppm ( 99.5%)

## 其中有    2 條基線較差高於 1/20000 ( 99.0%)

## 附表7-5

## 自由網平差基線精度成果檔（.big）

## NetWork= 991202--A

## 檔案名稱 =  991202--A971.big

## 橢球基準 =  TWD-97

## 地圖投影 =  TWD97_121

## * =距離較差高於容許誤差   30 mm+  6 ppm

## *!=距離較差高於容許誤差   30 mm+  6 ppm,惟小於.030(m)

## ===============================================================================

## 點(1)  點(2)    觀測距離  平差後距離    較差     精度  容許誤差  中誤差  備註

## (m)         (m)     (m)  (1/ ppm)      (m)    (m)

## 150 GC27   N337     1003.256    1003.296   0.040(1/  24939)   0.036   0.033  *

## ===============================================================================

## 本控制網共有   194 條基線，其中有    1 條基線較差高於 30.mm+  6.ppm ( 99.5%)

## * =距離較差高於容許誤差   1/20000

## *!=距離較差高於容許誤差   1/20000,惟小於.030(m)

## ===============================================================================

## 點(1)  點(2)    觀測距離  平差後距離    較差     精度  容許誤差  中誤差  備註

## (m)         (m)     (m)  (1/ ppm)      (m)    (m)

## 50 GC30   GC31      313.431     313.415  -0.016(1/  19611)   0.016   0.013  *!

## 166 GC37   GC34      245.216     245.231   0.015(1/  16878)   0.012   0.009  *!

## ===============================================================================

## 本控制網共有   194 條基線，其中有    2 條基線較差高於 1/20000 ( 99.0%)

## 附表7-6

## 強制附合平差基線精度成果檔（.ppm）

## NetWork= 991202--A

## 檔案名稱 = 991202--A97.ppm

## 橢球基準 = TWD-97

## 地圖投影 = TWD97_121

## 網形尺度比 = 1.000000000000

## * =距離較差高於容許誤差   30 mm+  6 ppm

## *!=距離較差高於容許誤差   30 mm+  6 ppm,惟小於.030(m)

## ===============================================================================

## 點(1)   點(2)   觀測距離(m)  平差後距離(m)  較差(1/ppm)  精度(m)  容許誤差(m)  中誤差  備註

## 1 A15    F276     1803.587    1803.604   0.017(1/ 106997)   0.041   0.016

## 2 A15    GC24      515.307     515.302  -0.005(1/  96591)   0.033   0.007

## 3 A15    GC27      306.179     306.181   0.002(1/ 137531)   0.032   0.001

## 4 A15    GC28      628.146     628.150   0.004(1/ 150187)   0.034   0.003

## 5 A15    GC30      528.021     528.020  -0.001(1/ 591579)   0.033   0.004

## 6 A15    GC31      617.172     617.165  -0.007(1/  94505)   0.034   0.008

## 7 A15    GC35      236.016     236.019   0.003(1/  76539)   0.031   0.005

## 8 A15    N337     1293.047    1293.028  -0.019(1/  67158)   0.038   0.016

## 9 GC24   F276     1322.377    1322.391   0.014(1/  95920)   0.038   0.012

## 10 GC24   GC31      822.694     822.689  -0.005(1/ 153685)   0.035   0.012

## 11 GC27   GC30      832.557     832.565   0.008(1/ 100404)   0.035   0.007

## 12 GC27   GC31      900.230     900.231   0.001(1/1372331)   0.035   0.005

## 13 GC28   F276     2279.072    2279.064  -0.008(1/ 291886)   0.044   0.026

## 14 GC28   GC24      980.453     980.451  -0.002(1/ 449360)   0.036   0.005

## 15 GC28   GC30     1147.014    1147.010  -0.004(1/ 269378)   0.037   0.004

## 16 GC28   GC31     1201.579    1201.571  -0.008(1/ 141439)   0.037   0.016

## 17 GC28   N337      695.936     695.911  -0.025(1/  28085)   0.034   0.026

## 18 GC30   F276     1508.925    1508.944   0.019(1/  80865)   0.039   0.018

## 19 GC30   GC24      569.172     569.171  -0.001(1/ 429414)   0.033   0.002

## 20 GC30   N337     1788.958    1788.939  -0.019(1/  92309)   0.041   0.015

## 21 GC31   F276     1769.748    1769.765   0.017(1/ 101488)   0.041   0.015

## 22 GC31   GC30      313.414     313.412  -0.002(1/ 160626)   0.032   0.010

## 23 GC35   F276     1842.653    1842.675   0.022(1/  82217)   0.041   0.017

## 24 GC35   GC24      643.274     643.278   0.004(1/ 146595)   0.034   0.003

## 25 GC35   GC27      499.648     499.656   0.008(1/  61171)   0.033   0.007

## 26 GC35   GC28      799.785     799.784  -0.001(1/ 579496)   0.035   0.003

## 27 GC35   GC30      407.274     407.270  -0.004(1/  92833)   0.032   0.003

## 28 GC35   GC31      403.822     403.809  -0.013(1/  31702)   0.032   0.012

## 29 GC35   N337     1476.409    1476.387  -0.022(1/  65955)   0.039   0.017

## 30 F276   F289     2190.731    2190.763   0.032(1/  67605)   0.043   0.029

## 31 F281   F289     1256.656    1256.633  -0.023(1/  54677)   0.038   0.035

## 32 F281   F291     1460.266    1460.221  -0.045(1/  32409)   0.039   0.049  *

33 F291   F276     2540.836    2540.859   0.023(1/ 110191)   0.045   0.021

## 34 F291   F289     1378.642    1378.653   0.011(1/ 122837)   0.038   0.016

## 35 GC25   F276     1953.865    1953.885   0.020(1/  96359)   0.042   0.023

## 36 GC25   F281     1050.972    1050.935  -0.037(1/  28687)   0.036   0.033  *

## 37 GC25   F289     1701.302    1701.300  -0.002(1/ 835540)   0.040   0.007

## 38 GC25   F291      835.239     835.234  -0.005(1/ 163093)   0.035   0.006

## 39 GC26   F276     1378.169    1378.202   0.033(1/  41660)   0.038   0.028

## 40 GC26   F281      562.473     562.474   0.001(1/ 605034)   0.033   0.015

## 41 GC26   F291     1245.170    1245.161  -0.009(1/ 141580)   0.037   0.008

## 42 GC26   GC25      578.237     578.223  -0.014(1/  41910)   0.033   0.009

## 43 GC26   GC30      315.125     315.126   0.001(1/ 276465)   0.032   0.007

## 44 GC26   GC31      422.868     422.845  -0.023(1/  18212)   0.033   0.019

## 45 GC30   F276     1508.924    1508.944   0.020(1/  75537)   0.039   0.022

## 46 GC30   F281      850.560     850.536  -0.024(1/  35823)   0.035   0.014

## 47 GC30   F289     1874.264    1874.261  -0.003(1/ 721591)   0.041   0.008

## 48 GC30   F291     1332.428    1332.418  -0.010(1/ 134065)   0.038   0.008

## 49 GC30   GC25      529.760     529.753  -0.007(1/  76928)   0.033   0.007

## 50 GC30   GC31      313.431     313.412  -0.019(1/  16243)   0.032   0.015

## 51 GC31   F276     1769.758    1769.765   0.007(1/ 253004)   0.041   0.015

## 52 GC31   F281      961.500     961.464  -0.036(1/  26591)   0.036   0.027  *

## 53 GC31   F289     1787.144    1787.145   0.001(1/2172544)   0.041   0.005

## 54 GC31   F291     1054.621    1054.622   0.001(1/1521174)   0.036   0.011

## 55 GC31   GC25      233.146     233.152   0.006(1/  35990)   0.031   0.008

## 56 GC32   F276     1589.164    1589.192   0.028(1/  57408)   0.040   0.027

## 57 GC32   F281      550.586     550.547  -0.039(1/  14080)   0.033   0.033  *

## 58 GC32   F289     1274.050    1274.054   0.004(1/ 290855)   0.038   0.010

## 59 GC32   F291      955.634     955.632  -0.002(1/ 467809)   0.036   0.004

## 60 GC32   GC25      541.236     541.224  -0.012(1/  45755)   0.033   0.008

## 61 GC32   GC30      609.491     609.482  -0.009(1/  71669)   0.034   0.005

## 62 GC32   GC31      536.231     536.215  -0.016(1/  33790)   0.033   0.016

## 63 F291   F299     3159.205    3159.179  -0.026(1/ 119394)   0.049   0.031

## 64 F291   GC25      835.234     835.234   0.000(1/3560054)   0.035   0.005

## 65 F291   GC33     1053.980    1053.976  -0.004(1/ 247879)   0.036   0.005

## 66 F291   GC34     1385.419    1385.416  -0.003(1/ 432016)   0.038   0.008

## 67 F291   GC35     1387.045    1387.039  -0.006(1/ 233750)   0.038   0.005

## 68 F291   GC36     1443.424    1443.424   0.000(1/9999999)   0.039   0.010

## 69 GC25   F299     3541.717    3541.703  -0.014(1/ 245252)   0.051   0.019

## 70 GC25   GC33      306.087     306.087   0.000(1/1151281)   0.032   0.001

## 71 GC25   GC35      568.132     568.130  -0.002(1/ 375288)   0.033   0.003

## 72 GC25   GC36      716.214     716.212  -0.002(1/ 423420)   0.034   0.004

## 73 GC31   F299     3724.338    3724.321  -0.017(1/ 225323)   0.052   0.019

## 74 GC31   GC35      403.811     403.809  -0.002(1/ 204213)   0.032   0.002

## 75 GC31   GC36      643.542     643.526  -0.016(1/  40539)   0.034   0.013

## 76 GC33   F299     3460.275    3460.265  -0.010(1/ 331990)   0.051   0.018

## 77 GC33   GC34      476.847     476.837  -0.010(1/  47972)   0.033   0.008

78 GC33   GC35      359.076     359.075  -0.001(1/ 282557)   0.032   0.001

## 79 GC33   GC36      416.063     416.067   0.004(1/  92581)   0.032   0.005

## 80 GC35   F299     3740.828    3740.819  -0.009(1/ 395695)   0.052   0.014

## 81 GC35   GC36      328.919     328.932   0.013(1/  25226)   0.032   0.014

## 82 GC36   F299     3493.163    3493.169   0.006(1/ 553080)   0.051   0.018

## 83 GC29   F299     3280.999    3281.030   0.031(1/ 107177)   0.050   0.038

## 84 GC29   GC28      533.899     533.916   0.017(1/  31573)   0.033   0.016

## 85 GC34   GC29      489.182     489.175  -0.007(1/  73219)   0.033   0.005

## 86 GC36   F299     3493.148    3493.169   0.021(1/ 164720)   0.051   0.032

## 87 GC36   GC29      575.503     575.488  -0.015(1/  38735)   0.033   0.010

## 88 GC36   N337     1311.363    1311.309  -0.054(1/  24486)   0.038   0.037  *

## 89 GC37   GC29      374.631     374.635   0.004(1/  87971)   0.032   0.006

## 90 N337   F299     4091.876    4091.896   0.020(1/ 208809)   0.055   0.029

## 91 A15    F276     1803.598    1803.604   0.006(1/ 310786)   0.041   0.010

## 92 A15    GC24      515.309     515.302  -0.007(1/  78850)   0.033   0.009

## 93 A15    GC36      400.765     400.778   0.013(1/  30201)   0.032   0.028

## 94 A15    N337     1293.064    1293.028  -0.036(1/  36351)   0.038   0.034

## 95 F281   A15      1356.986    1356.984  -0.002(1/ 573114)   0.038   0.003

## 96 F281   F276     1108.838    1108.891   0.053(1/  20729)   0.037   0.049  *

## 97 F281   GC24     1137.325    1137.346   0.021(1/  53982)   0.037   0.019

## 98 F281   GC26      562.499     562.474  -0.025(1/  22794)   0.033   0.019

## 99 F281   GC30      850.552     850.536  -0.016(1/  54812)   0.035   0.010

## 100 F281   GC35     1248.376    1248.366  -0.010(1/ 121809)   0.037   0.011

## 101 F281   GC36     1556.158    1556.140  -0.018(1/  84553)   0.039   0.011

## 102 F281   N337     2591.493    2591.474  -0.019(1/ 135508)   0.046   0.025

## 103 F289   A15      2374.214    2374.217   0.003(1/ 690214)   0.044   0.007

## 104 F289   F276     2190.773    2190.763  -0.010(1/ 215059)   0.043   0.014

## 105 F289   F281     1256.673    1256.633  -0.040(1/  31785)   0.038   0.049  *

## 106 F289   GC26     1594.007    1594.001  -0.006(1/ 251750)   0.040   0.007

## 107 F289   GC30     1874.266    1874.261  -0.005(1/ 374049)   0.041   0.005

## 108 F289   GC35     2185.045    2185.051   0.006(1/ 355407)   0.043   0.009

## 109 F289   GC36     2408.660    2408.646  -0.014(1/ 169933)   0.044   0.013

## 110 F289   N337     3647.574    3647.562  -0.012(1/ 302816)   0.052   0.015

## 111 GC24   N337     1529.975    1529.935  -0.040(1/  38713)   0.039   0.032  *

## 112 GC26   A15       820.678     820.676  -0.002(1/ 477637)   0.035   0.001

## 113 GC26   GC24      743.963     743.967   0.004(1/ 176913)   0.034   0.018

## 114 GC26   GC30      315.114     315.126   0.012(1/  26761)   0.032   0.009

## 115 GC26   GC35      691.060     691.058  -0.002(1/ 419153)   0.034   0.004

## 116 GC26   N337     2094.335    2094.320  -0.015(1/ 137411)   0.043   0.021

## 117 GC30   A15       528.017     528.020   0.003(1/ 198657)   0.033   0.003

## 118 GC30   F276     1508.938    1508.944   0.006(1/ 265163)   0.039   0.006

## 119 GC30   GC24      569.171     569.171   0.000(1/1810224)   0.033   0.001

## 120 GC30   GC35      407.267     407.270   0.003(1/ 150817)   0.032   0.004

## 121 GC30   GC36      720.225     720.225   0.000(1/3060149)   0.034   0.005

## 122 GC30   N337     1788.956    1788.939  -0.017(1/ 103729)   0.041   0.018

123 GC35   A15       236.018     236.019   0.001(1/ 171004)   0.031   0.002

## 124 GC35   F276     1842.670    1842.675   0.005(1/ 376692)   0.041   0.006

## 125 GC35   GC24      643.284     643.278  -0.006(1/ 109017)   0.034   0.012

## 126 GC35   GC36      328.935     328.932  -0.003(1/ 106030)   0.032   0.010

## 127 GC35   N337     1476.410    1476.387  -0.023(1/  63650)   0.039   0.023

## 128 GC36   F276     2157.198    2157.209   0.011(1/ 204991)   0.043   0.017

## 129 GC36   GC24      910.115     910.126   0.011(1/  85161)   0.035   0.021

## 130 N337   GC36     1311.307    1311.309   0.002(1/ 863484)   0.038   0.021

## 131 A15    F299     3879.618    3879.613  -0.005(1/ 740011)   0.053   0.014

## 132 A15    GC27      306.183     306.181  -0.002(1/ 151386)   0.032   0.001

## 133 A15    GC28      628.149     628.150   0.001(1/ 744225)   0.034   0.003

## 134 A15    GC29      848.591     848.588  -0.003(1/ 322211)   0.035   0.002

## 135 A15    GC34      638.295     638.298   0.003(1/ 210850)   0.034   0.005

## 136 A15    GC36      400.772     400.778   0.006(1/  62417)   0.032   0.006

## 137 A15    N337     1293.061    1293.028  -0.033(1/  39651)   0.038   0.031

## 138 F289   A15      2374.220    2374.217  -0.003(1/ 849277)   0.044   0.004

## 139 F289   F299     4422.064    4422.041  -0.023(1/ 188423)   0.057   0.020

## 140 F289   GC27     2674.518    2674.510  -0.008(1/ 316332)   0.046   0.007

## 141 F289   GC28     2984.540    2984.534  -0.006(1/ 511473)   0.048   0.004

## 142 F289   GC29     2953.687    2953.692   0.005(1/ 595638)   0.048   0.006

## 143 F289   GC34     2469.908    2469.909   0.001(1/2421207)   0.045   0.006

## 144 F289   GC36     2408.642    2408.646   0.004(1/ 552829)   0.044   0.007

## 145 F289   N337     3647.577    3647.562  -0.015(1/ 238714)   0.052   0.017

## 146 F299   GC29     3281.033    3281.030  -0.003(1/1099162)   0.050   0.006

## 147 F299   GC36     3493.175    3493.169  -0.006(1/ 549223)   0.051   0.015

## 148 GC27   GC28      327.442     327.452   0.010(1/  34400)   0.032   0.026

## 149 GC27   GC29      658.637     658.635  -0.002(1/ 267588)   0.034   0.006

## 150 GC27   N337     1003.256    1003.257   0.001(1/ 910451)   0.036   0.009

## 151 GC28   GC29      533.913     533.916   0.003(1/ 167994)   0.033   0.006

## 152 GC28   GC36      648.920     648.942   0.022(1/  29214)   0.034   0.016

## 153 GC28   N337      695.936     695.911  -0.025(1/  27909)   0.034   0.023

## 154 GC29   N337      984.914     984.890  -0.024(1/  41815)   0.036   0.022

## 155 GC34   F299     3253.150    3253.131  -0.019(1/ 170774)   0.050   0.012

## 156 GC34   GC27      646.658     646.672   0.014(1/  45321)   0.034   0.011

## 157 GC34   GC28      760.424     760.433   0.009(1/  82633)   0.035   0.012

## 158 GC34   GC36      241.910     241.901  -0.009(1/  26275)   0.031   0.007

## 159 GC34   N337     1378.832    1378.812  -0.020(1/  69611)   0.038   0.019

## 160 GC36   GC27      456.013     456.019   0.006(1/  77043)   0.033   0.004

## 161 GC36   GC29      575.492     575.488  -0.004(1/ 154685)   0.033   0.002

## 162 GC36   N337     1311.331    1311.309  -0.022(1/  58926)   0.038   0.024

## 163 GC37   A15       510.924     510.922  -0.002(1/ 211582)   0.033   0.002

## 164 GC37   GC27      430.145     430.130  -0.015(1/  28862)   0.033   0.014

## 165 GC37   GC29      374.632     374.635   0.003(1/ 122443)   0.032   0.002

## 166 GC37   GC34      245.216     245.227   0.011(1/  23287)   0.031   0.006

## 167 GC37   GC36      204.569     204.573   0.004(1/  51659)   0.031   0.004

168 N337   F299     4091.913    4091.896  -0.017(1/ 239402)   0.055   0.013

## 169 N337   GC37     1151.941    1151.933  -0.008(1/ 150466)   0.037   0.013

## 170 F289   F291     1378.637    1378.653   0.016(1/  87459)   0.038   0.019

## 171 F289   GC35     2185.052    2185.051  -0.001(1/3324681)   0.043   0.004

## 172 F289   GC36     2408.637    2408.646   0.009(1/ 255755)   0.044   0.007

## 173 F291   F299     3159.188    3159.179  -0.009(1/ 371370)   0.049   0.034

## 174 F299   GC36     3493.154    3493.169   0.015(1/ 233306)   0.051   0.014

## 175 GC25   F291      835.231     835.234   0.003(1/ 268341)   0.035   0.013

## 176 GC25   F299     3541.720    3541.703  -0.017(1/ 211863)   0.051   0.019

## 177 GC25   GC30      529.755     529.753  -0.002(1/ 274734)   0.033   0.001

## 178 GC25   GC36      716.221     716.212  -0.009(1/  81544)   0.034   0.014

## 179 GC30   F299     4005.014    4005.007  -0.007(1/ 571481)   0.054   0.014

## 180 GC30   GC33      549.140     549.142   0.002(1/ 227646)   0.033   0.005

## 181 GC30   GC35      407.269     407.270   0.001(1/ 619112)   0.032   0.008

## 182 GC30   GC36      720.235     720.225  -0.010(1/  75670)   0.034   0.006

## 183 GC31   GC35      403.788     403.809   0.021(1/  19693)   0.032   0.016

## 184 GC33   F291     1053.980    1053.976  -0.004(1/ 284997)   0.036   0.006

## 185 GC33   F299     3460.266    3460.265  -0.001(1/3572209)   0.051   0.013

## 186 GC33   GC34      476.841     476.837  -0.004(1/ 117495)   0.033   0.006

## 187 GC33   GC35      359.075     359.075   0.000(1/1156652)   0.032   0.004

## 188 GC34   F291     1385.418    1385.416  -0.002(1/ 791228)   0.038   0.008

## 189 GC34   GC30      914.133     914.127  -0.006(1/ 158278)   0.035   0.005

## 190 GC34   GC36      241.907     241.901  -0.006(1/  39014)   0.031   0.007

## 191 GC35   F291     1387.041    1387.039  -0.002(1/ 671877)   0.038   0.006

## 192 GC35   GC34      543.498     543.499   0.001(1/ 703173)   0.033   0.014

## 193 GC35   GC36      328.935     328.932  -0.003(1/ 104021)   0.032   0.004

## 194 GC36   F291     1443.417    1443.424   0.007(1/ 195833)   0.039   0.010

## ===============================================================================

## 本控制網共有   194 條基線，其中有    8 條基線較差高於 30.mm+  6.ppm ( 95.9%)

## 其中有    4 條基線較差高於 1/20000 ( 97.9%)

## 附表7-7

## 強制附合平差基線精度成果檔（.big）

## NetWork= 991202--A

## 檔案名稱 = 991202--A97.big

## 橢球基準 = TWD-97

## 地圖投影 = TWD97_121

## 網形尺度比 = 1.000000000000

## * =距離較差高於容許誤差   30 mm+  6 ppm

## *!=距離較差高於容許誤差   30 mm+  6 ppm,惟小於.030(m)

## ===============================================================================

## 點(1)  點(2)    觀測距離  平差後距離    較差     精度  容許誤差  中誤差  備註

## (m)         (m)     (m)  (1/ ppm)      (m)    (m)

## 32 F281   F291     1460.266    1460.221  -0.045(1/  32409)   0.039   0.049  *

## 36 GC25   F281     1050.972    1050.935  -0.037(1/  28687)   0.036   0.033  *

## 52 GC31   F281      961.500     961.464  -0.036(1/  26591)   0.036   0.027  *

## 57 GC32   F281      550.586     550.547  -0.039(1/  14080)   0.033   0.033  *

## 88 GC36   N337     1311.363    1311.309  -0.054(1/  24486)   0.038   0.037  *

## 96 F281   F276     1108.838    1108.891   0.053(1/  20729)   0.037   0.049  *

## 105 F289   F281     1256.673    1256.633  -0.040(1/  31785)   0.038   0.049  *

## 111 GC24   N337     1529.975    1529.935  -0.040(1/  38713)   0.039   0.032  *

## ===============================================================================

## 本控制網共有   194 條基線，其中有    8 條基線較差高於 30.mm+  6.ppm ( 95.9%)

## * =距離較差高於容許誤差   1/20000

## *!=距離較差高於容許誤差   1/20000,惟小於.030(m)

## ===============================================================================

## 點(1)  點(2)    觀測距離  平差後距離    較差     精度  容許誤差  中誤差  備註

## (m)         (m)     (m)  (1/ ppm)      (m)    (m)

## 44 GC26   GC31      422.868     422.845  -0.023(1/  18212)   0.021   0.019  *!

## 50 GC30   GC31      313.431     313.412  -0.019(1/  16243)   0.016   0.015  *!

## 57 GC32   F281      550.586     550.547  -0.039(1/  14080)   0.028   0.033  *

## 183 GC31   GC35      403.788     403.809   0.021(1/  19693)   0.020   0.016  *!

## ===============================================================================

本控制網共有   194 條基線，其中有    4 條基線較差高於 1/20000 ( 97.9%)

## 附表7-8

## 強制附合平差成果坐標檔（*.ctl）

991202--A

A15       2758637.639 305975.188  182.295 0.0019 0.0023 0.0094

F276      2759804.467 304602.816   95.408 0.0000 0.0000 0.0000

GC24     2759060.402 305695.872   88.764 0.0033 0.0038 0.0166

GC27     2758687.866 306277.185  184.566 0.0065 0.0069 0.0575

GC28     2758708.631 306593.589  266.190 0.0042 0.0045 0.0249

GC30     2758568.663 305455.471  244.660 0.0019 0.0023 0.0091

GC31     2758269.216 305480.832  155.786 0.0035 0.0039 0.0300

GC35     2758444.597 305841.255  204.467 0.0021 0.0025 0.0116

N337     2759020.065 307165.707  510.893 0.0000 0.0000 0.0000

F289     2757781.006 303763.986   69.396 0.0000 0.0000 0.0000

F281     2758697.209 304619.987  151.282 0.0000 0.0000 0.0000

F291     2757304.783 305057.117  107.020 0.0000 0.0000 0.0000

GC25     2758042.049 305440.702  189.477 0.0038 0.0042 0.0314

GC26     2758545.180 305161.214  134.436 0.0059 0.0057 0.0200

GC32     2758253.291 304945.229  136.978 0.0040 0.0048 0.0311

F299     2754940.684 307150.334  197.548 0.0000 0.0000 0.0000

GC33     2758100.193 305740.209  213.707 0.0036 0.0040 0.0327

GC34     2758053.033 306209.003  286.759 0.0040 0.0063 0.0478

GC36     2758274.424 306111.680  282.487 0.0030 0.0038 0.0147

GC37     2758273.587 306315.937  293.419 0.0100 0.0106 0.0867

GC29     2758184.801 306678.534  324.427 0.0037 0.0047 0.0342

附表8-1

控制測量測設作業說明(範例)

○○度雲林縣○○市(鄉鎮區)○○段地籍圖重測加密控制測量測設作業說明

壹、平面控制之依據：

採用一九九七年臺灣地區大地基準頒發之臺灣地區三角點成果，橫梅

投影經差二度分帶坐標系統。

貳、已知點清查：

經清查結果，測區附近已知基本控制點共計16點，引用14點，其中

內政部二等衛星控制點2點、三等控制點3點、歷年加密控制點9點，

清查結果如下：

| 點號 | 等級 | 點名 | N座標﹙m﹚ | E座標﹙m﹚ | 橢球高﹙m﹚ | 點位現況 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GG28 | 加密點 |  | 2762769.142 | 300222.630 | 264.961 | 良好 |  |
| N654 | 三等點 |  | 2762466.372 | 300053.650 | 322.671 | 良好 |  |
| GG01 | 三等點 |  | 2761949.157 | 298986.067 | 283.523 | 良好 |  |
| GG02 | 三等點 |  | 2761856.705 | 298579.840 | 319.937 | 良好 |  |
| GE77 | 二等點 |  | 2761002.356 | 298084.460 | 250.482 | 良好 |  |
| GE75 | 三等點 |  | 2759427.323 | 298444.152 | 151.747 | 良好 |  |
| F293 | 三等點 |  | 2756604.286 | 300751.504 | 486.728 | 良好 |  |
| GB11 | 三等點 |  | 2760104.190 | 301419.660 | 157.291 | 良好 |  |
| GB12 | 三等點 |  | 2760600.110 | 301391.264 | 104.270 | 良好 |  |
| GB25 | 加密點 |  | 2761164.651 | 301522.117 | 122.680 | 良好 |  |
| GA09 | 加密點 |  | 2761604.845 | 301362.399 | 84.960 | 良好 |  |
| F269 | 加密點 |  | 2761145.530 | 300911.430 | 54.742 | 良好 |  |
| GB16 | 加密點 |  | 2760366.775 | 300760.012 | 111.080 | 良好 |  |
| F274 | 三等點 |  | 2759665.243 | 300869.206 | 205.670 | 良好 |  |
| N951 | 二等點 |  |  |  |  | 良好 | 現場緊鄰基地台 |
| GE02 | 加密點 |  |  |  |  | 良好 |  |
| GC01 |  |  | 2760508.729 | 299260.764 |  |  | 與本縣城鄉處GD48共樁 原正高65.417m |
| GC03 |  |  | 2760746.236 | 299840.579 |  |  | 與本縣城鄉處GD50共樁 原正高57.175m |
| GC04 |  |  | 2761968.158 | 299806.777 |  |  | 與本縣城鄉處GD39共樁 原正高167.668m |
| GC05 |  |  | 2759224.236 | 299218.877 |  |  | 與本縣城鄉處GD21共樁 原正高101.562m |
| GC06 |  |  | 2758975.851 | 299320.357 |  |  | 與本縣城鄉處GD22共樁 原正高120.673m |

參、測量方法及時程：

一、測量方法：

(一)採用GPS衛星定位測量技術辦理，使用4部TOPCON HIPER PLUS型雙頻GPS衛星接收儀、1部TOPCON GB1000型雙頻GPS衛星接收儀、5部TOPCON LEGACY-E型雙頻GPS衛星接收儀作業，實地觀測11段，觀測參數：遮蔽角15度、5秒記錄1筆、點位距離每時段接收1小時。

(二)內業利用TOPCON PINNACLE 1.0軟體處理基線解算、偵錯，並固定檢核合格之已知控制點，採強制附合網形平差計算。

二、測量時程:

99年9月27至99年11月22日止，實施GPS衛星定位測量觀測，觀測時段表詳如附件。

肆、已知點檢測

一、本測區GC01、GC03、GC04、GC05、GC06與本縣城鄉發展處GD48、GD50、GD39、GD21、GD22加密衛星控制點共樁，於已知點檢測成果中發現， GC01、GC03、GC04、GC05、GC06之平面座標分量較差符合精度規範，惟高程系統與本系統不同，故先以GC01、GC03、GC04、GC05、GC06之N、E坐標為已知點位，經使用內政部國土測繪中心之控制測量網形平差計算軟體平差求解得新的高程，再以GC01、GC03、GC04、GC05、GC06原始平面坐標加上新求解之高程，組合成一組N、E、h之TWD97坐標，當作已知點納入平差計算檢測成果，據以作為加密控制測量平差計算之依據。

二、檢測結果距離精度最低為GB25-GA09﹙距離為469.791m﹚1/ 39881、方位角較差最大為GC05-GC06﹙距離為269.003m﹚

-6.86秒

伍、測設之加密控制點：

測設之加密控制點共18點，詳如下表。

| 點號 | TWD97 N坐標 | TWD97 E坐標 | TWD97 幾何高h | 埋設 標石種類 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GC12 | 2760607.484 | 300322.584 | 71.463 | 鋼標 |  |
| GC10 | 2760218.264 | 300152.781 | 110.181 | 鋼標 |  |
| GC21 | 2760248.312 | 298714.939 | 76.630 | 鋼標 |  |
| GC07 | 2759754.176 | 299946.846 | 99.805 | 鋼標 |  |
| GC02 | 2759728.996 | 299500.678 | 162.966 | 石樁 |  |
| GC23 | 2759358.165 | 298915.813 | 171.495 | 石樁 |  |
| GC09 | 2760030.604 | 299856.422 | 133.347 | 石樁 |  |
| GC08 | 2760108.580 | 299484.898 | 99.632 | 鋼標 |  |
| GC20 | 2759497.371 | 299924.798 | 142.342 | 石樁 |  |
| GC19 | 2759044.456 | 300277.139 | 185.368 | 石樁 |  |
| GC14 | 2759065.886 | 300766.621 | 422.275 | 石樁 |  |
| GC15 | 2759389.994 | 301005.796 | 229.939 | 鋼標 |  |
| GC11 | 2759867.593 | 300244.320 | 160.258 | 鋼標 |  |
| GC18 | 2760194.643 | 300444.420 | 99.467 | 鋼標 |  |
| GC16 | 2760034.074 | 301028.136 | 112.633 | 鋼標 |  |
| GC13 | 2760379.327 | 301030.370 | 94.234 | 石樁 |  |
| GC17 | 2760725.135 | 301040.038 | 67.665 | 鋼標 |  |
| GC22 | 2761075.863 | 300557.946 | 45.164 | 鋼標 |  |

陸、其他說明事項：

一、已知點檢測係採用GPS衛星定位測量技術辦理，於已知點檢測成果中，發現F293之高程較差大於0.1m，未符合規範，故先以F293為未知點位，經使用內政部國土測繪中心之控制測量網形平差計算軟體平差求解得新的高程，再以F293原始平面坐標加上新求解之高程，組合成一組N、E、H之TWD97坐標，作為已知點納入平差計算檢測成果，據以作為加密控制測量平差計算之依據。

二、已知點F274、N654之高程採用民國99年雲林縣○○地籍圖重測區控制點加密測量成果，據以作為加密控制測量平差計算之依據。

附表9-1

|  | ○○年度 (作業名稱) 加密控制點實地點交紀錄表 |
| --- | --- |
|  | 加 密 控 制 點 點 號 |
| 製作三聯：分別送１地政事務所２內政部國土測繪中心３雲林縣政府地政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 以 上 計○○點 |
|  | 移交單位 | 雲林縣政府 地 政 處 地 籍 測 量 科 | 移交人員 |  |
|  |  |  | 承辦人員 |  |
|  |  |  | 科長 |  |
|  | 點收單位 | ○ ○ 地 政 事 務 所 | 點收人員 |  |
|  |  |  | 課長 |  |
|  |  |  | 主任 |  |

附表9-2-1

| 製作三聯：分別送１地政事務所２內政部國土測繪中心３雲林縣政府地政處 | 年度 (作業名稱) 加密控制測量成果移交清單(1) |
| --- | --- |
|  | (一)圖 冊 類： |
|  | 作業項目 | 成 果 資 料 名 稱 | 數量 | 備 註 |
|  | 加密控制 點測量 | 1.控制點調查表。 | 冊 |  |
|  |  | 2.控制測量測設作業說明。 | 冊 （合訂） |  |
|  |  | 3.已知控制點檢測成果報表。 |  |  |
|  |  | 4.衛星測量與地測角度、距離比較表。 |  |  |
|  |  | 5.點位網絡圖（一份）。 |  |  |
|  | (二) 電 子 檔： |
|  | 光碟片標記： ，光碟片數： 片 |
|  | 資 料 名 稱 (副 檔 名) | 檔案數量 | 檔案容量 | 備註 |
|  | 1.已知控制點檢測成果檔(*.cmp) |  |  |  |
|  | 2.單基線計算成果檔(*.bse) |  |  |  |
|  | 3.強制附合平差基線精度成果檔(*.ppm及*.big) |  |  |  |
|  | 4.加密控制點坐標檔(*.ctl) |  |  |  |
|  | 5.控制點網絡圖繪圖檔(*.dwg含加密點及圖根點) |  |  |  |
|  | 6.控制點調查表及控制測量測設作業說明 |  |  |  |
|  | 成果移交日期： 年 月 日（實地點位業於 年 月 日完成點交）。 |
|  | 移交單位 | 雲 林 縣 政 府 地 政 處 地 籍 測 量 科 | 移交人員 |  |
|  |  |  | 承辦人員 |  |
|  |  |  | 科長 |  |
|  | 點收單位 | ○ ○ 地 政 事 務 所 | 點收人員 |  |
|  |  |  | 課長 |  |
|  |  |  | 主任 |  |

| 製作三聯：分別送１地政事務所２內政部國土測繪中心３雲林縣政府地政處 | 年度 (作業名稱) 加密控制測量成果移交清單(2) |
| --- | --- |
|  | (一)圖 冊 類： |
|  | 作業項目 | 成 果 資 料 名 稱 | 數量 | 備 註 |
|  | 加密控制 點測量 | 1.觀測(含檢測)手簿(內含已知點、新設點 之控制點調查表)。 | 冊 | (若為重新製作之已知點調查表，請於本欄註記該已知點點號) |
|  |  | 2.控制測量測設作業說明。 | 冊 （合訂） |  |
|  |  | 3.已知控制點檢測成果報表。 |  |  |
|  |  | 4.GPS衛星測量與地測角度、距離比較表。 |  |  |
|  |  | 5.點位網絡圖（一份）。 |  |  |
|  | (二) 電 子 檔：(須與光碟片檔案檢查紀錄表核對) |
|  | 光碟片標記 (Label)： |
|  | 資 料 名 稱 (副 檔 名) | 資 料 名 稱 (副 檔 名) |
|  | 1.加密控制點強制附合平差檔(*.fic及*.fio) | 7.強制附合平差基線精度成果檔(.ppm及.big) |
|  | 2.加密控制點坐標檔(*.ctl) | 8.GPS原始觀測資料檔(.XXo.XXn) |
|  | 3.控制點網絡圖繪圖檔(*.dwg) | 9.外業觀測時段表檔(*.sen含儀器高) |
|  | 4.單基線計算成果檔(*.bse) | 10.控制點調查表檔(*.doc) |
|  | 5.自由網平差計算成果檔(*.frc或*.fro) | 11.平差資料檔(專案目錄或a1壓縮檔) |
|  | 6.已知控制點檢測成果檔(.cmp) |  |
|  | 成果移交日期： 年 月 日。 |
|  | 移交單位 | 雲 林 縣 政 府 地 政 處 地 籍 測 量 科 | 移交人員 |  |
|  |  |  | 承辦人員 |  |
|  |  |  | 科長 |  |
|  | 點收單位 | ○ ○ 地 政 事 務 所 | 點收人員 |  |
|  |  |  | 課長 |  |
|  |  |  | 主任 |  |

## 附表9-2-2

|  | ○○ 年度 (作業名稱) 加密控制測量光碟片檔案檢查紀錄表 |
| --- | --- |
|  | ▲加密控制測量光碟片標記 (Label): |
| 製作三聯：分別送１地政事務所２內政部國土測繪中心３雲林縣政府地政處 | 資 料 名 稱 (副 檔 名) | 檔案正確 | 讀取正確 | 容量大小或檔案數量 |
|  | 1.加密控制點強制附合平差檔(*.fic及*.fio) |  |  |  |
|  | 2.控制點坐標檔(*.ctl含加密點及圖根點) |  |  |  |
|  | 3.控制點繪圖檔(*.dwg含加密點及圖根點) |  |  |  |
|  | 4.單基線計算成果檔(*.bse) |  |  |  |
|  | 5.自由網平差成果檔(*.frc或*.fro) |  |  |  |
|  | 6.已知點檢測成果檔(*.cmp) |  |  |  |
|  | 7.強制附合平差精度成果檔(*.ppm及*.big) |  |  |  |
|  | 8.GPS原始觀測資料檔(*.XXo及*.XXn) |  |  |  |
|  | 9.外業觀測時段表檔(*.sen含儀器高) |  |  |  |
|  | 10.基本控制點調查表檔(*.doc) |  |  |  |
|  | 11.平差資料檔(專案目錄或a1壓縮檔) |  |  |  |
|  | 移 送 單 位 | 雲 林 縣 政 府 地 政 處 地 籍 測 量 科 | 移交人員 |  |
|  |  |  | 承辦人員 |  |
|  |  |  | 科長 |  |
|  | 點 收 單 位 | ○ ○ 地 政 事 務 所 | 點 收 人 員 |  |
|  |  |  | 課 長 |  |
|  |  |  | 主 任 |  |

## 註：本表為成果繳送內政部國土測繪中心使用

## 附圖3-1    ○○年度雲林縣   (作業名稱)  加密控制測量網形規劃圖

## 附圖5-1加密控制點不銹鋼標規格

## 一、組件：不銹鋼圓標、圓柱、不銹鋼固定棒兩支。

## 二、材質：均為#316 不銹鋼。

## 三、尺寸規格：

## 1.圓標（及圓柱）尺寸：直徑D × 外高H × 厚度w（內高h×直徑d1）

## 80 ㎜ × 55 ㎜ × 4 ㎜（圓柱51 ㎜×22 ㎜）

## 2.固定棒尺寸：直徑d2  × 長度L

## 6 ㎜ ×  80 ㎜

## 3.上圓盤弧度為110 度

## 4.字體：粗圓體、手刻、大小為6 ㎜正方、深度至少0.25 ㎜並上紅漆。

## 5.中心十字：長度為10 ㎜、粗細為1 ㎜、深度至少0.25 ㎜並上紅漆；

## 於十字上方刻有字體大小為5 ㎜正方，深度至少0.25 ㎜「北」字。

## 6.圓標與圓柱須為一體成型不得焊接，且經敲打不得斷裂。

## 7.圓柱表面螺旋紋面粗糙化。

## 8.圓標表面光滑（平滑）處理，而邊緣圓滑化。

## 9.以上不銹鋼標尺寸之容許誤差，除「厚度」為±1 ㎜外，餘皆為±2 ㎜。

## 附圖5-2  石樁結合不鏽鋼標

## 組件：石樁

## 單位：cm

## 材質：觀音石

## 尺寸規格：12cm×12cm×50cm

## 註：括號內數值為容許誤差。

## 附註：本石樁應將不銹鋼標嵌入如下圖。

俯視圖

附圖5-3 不鏽鋼標埋設方式一

側視圖

俯視圖

註：括號內數值為容許誤差。

附圖5-4 不鏽鋼標埋設方式二

側視圖

俯視圖

註：括號內數值為容許誤差。

附圖5-5 石樁之埋設方式

側視圖

俯視圖

註：括號內數值為容許誤差。

附圖8-1

○○年度雲林縣    (作業名稱)  加密控制點網絡圖

測設單位:

# Text boxes

Q127

Q128

Q129

Q126

GA01

GA02

GA03

GA04

GA05

GA06

GA13

GA12

GA11

GA08

GA07

GA09

GA10

TWD97已知控制點4點

新設加密點13點

通視方向